### 南昌小蓝经开区长江思科公司“1·4”

### 一般高处坠落事故调查报告

南昌小蓝经开区事故调查组

2024年3月14日

目 录

- 事故基本情况......................................................1

- 事故发生单位及相关单位概况......................................1

- 事故发生单位安全管理情况........................................2

- 事故发生经过....................................................3

- 事故现场情况....................................................3

- 人员伤亡和直接经济损失情况......................................4

- 事故应急处置及评估情况............................................4

- 事故原因分析......................................................5

- 直接原因分析....................................................5

- 间接原因分析....................................................5

- 有关责任单位存在的主要问题........................................5

- 事故单位........................................................5

- 有关监管部门....................................................6

- 地方党委政府....................................................7

- 对相关责任人员和责任单位的处理建议................................7

- 因在事故中死亡免予追究责任人员..................................7

- 对有关公职人员的处理建议........................................7

- 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议......................8

- 其他处理建议....................................................9

- 事故教训.........................................................10

事故整改和防范措施...............................................10

2024年1月4日8时50分许，南昌小蓝经济技术开发区南昌长江思科矿山机械有限公司（以下简称：长江思科公司）发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失116万元。

事故发生后，小蓝经开区主要领导作出批示：妥善做好安抚家属、善后等工作，举一反三，全面排查。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故调查报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等相关规定，经区管委会同意，成立了由小蓝经开区应急局、区建管局、区总工会、区社发局、区经发局、区组织与人力部、区企服中心、银湖管理处、县公安局小蓝金湖派出所、县司法局小蓝司法所、县城管局银湖中队等单位派员组成的事故调查组。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、视频分析、查阅有关资料、调查询问有关当事人和综合研判分析，查清了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况和有关单位情况，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，南昌小蓝经开区长江思科公司“1·4”一般高处坠落事故是一起因非法承发包，管理缺失造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

长江思科公司，统一信用代码：91360100751134165P，是一家从事专用设备制造（不含许可类专业设备制造），机械设备研发，机械设备销售，矿山机械销售，建筑工程用机销售，服装制造，服装服饰批发，服装服饰零售，家具制造，家具销售，货物进出口，由于经营不善，目前专用设备制造，机械设备研发，机械设备销售，矿山机械销售，建筑工程用机销售等已停产，现主要从事家具木质板材的仓储及销售。

长江思科公司法定代表人王某平，身份证号：360111************ ，占股百分之八十，其妻胡某菊，身份证号：360122************，占股百分之二十。

叶某平：身份证号：360124************，自然人，依据国家安全生产监督管理总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函[2007]39号）第二项[]符合自然人认定为生产经营单位。系与长江思科公司负责人王某平签订钢结构工程包工合同的实际承包人，2023年5月29日签订工程名为南面扩建厂房、老厂房东面夹层、办公楼汽车停车棚、电动车棚，范围:主钢构、屋面、墙面安装，承包方式：包工包料。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.事发时长江思科公司未落实企业主体责任，未安排人员进行巡查，未对外来施工人员进行安全交底。

2.叶某平无任何资质擅自开展经营活动，不具备安全生产条件。

（三）事故发生经过

1月4日8时许，死者吴某文正在厂区南边仓库外面从事卸货工作，由于人手不足，吴某文前往仓库内叫另一名工人付某庆出来帮忙，看见6米高的钢结构上出现往上翘的趋势，于是向包工头叶某平报告，想上去调试一下，包工头叶某平未拒绝、未答应，吴某文擅自爬上6米高的钢结构梁上，对钢结构进行螺丝固定作业，当时南边仓库内6米高的钢结构梁上只有闵某涛一人在进行焊接作业，下方有一辆吊车，吊车司机陈某荣坐在车上玩手机，当日8时58分许，正在6米高钢结构梁上进行焊接作业的闵某涛，突然听到一声响声，就看见吴某文躺在水泥地上，闵某涛大声呼喊陈某荣：“吊车师傅，不好了，有人掉下去了，赶紧去叫老板”，陈某荣听到呼喊后，赶紧下车，看见吴某文后脑着地，安全帽滚至一旁，身上未系安全绳，人处于昏迷状态，叶某平赶紧跑到仓库里查看情况并拨打“120”急救中心电话，等待抢救。

（四）事故现场情况

事故后经现场勘察，事故地位于厂区大门南侧仓库，仓库面积约为4300平方，里面存放大量木质板材，仓库最北侧正在建设高度为6米的钢结构平台，东西走向，最西侧X型钢结构柱间支撑上存在明显脚印，目前现场已处于停工状态。

图1：事故坠落点            图2：事故现场攀爬点

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），直接经济损失约人民币116万元（主要包括经协商后的死者丧葬费、抚恤金、家属赔偿等一切费用）。

二、事故应急处置及评估情况

9时20分许，“120救护车到达现场并将吴某文送至南昌县人民医院，诊断为闭合性颅脑损伤特重型、失血性休克、创伤性脾破裂、腹腔积血，经医院抢救无效，宣布死亡，当日13时许死者家属将吴某文送至长江思科公司，与长江思科公司谈判赔偿事宜，小蓝金湖派出所接“110”报警中心报警，并派民警赶至现场，15时30分区应急局获悉信息，第一时间组织相关人员赶至现场，17时30分许死者吴某文被送至南昌县殡仪馆，当日晚上长江思科公司就与死者家属达成调解协议，安抚赔偿等善后工作全部完成。

经综合评估，调查组认为，小蓝经开区相关职能部门能立即作出响应，启动应急预案，组织相关人员第一时间赶至现场开展应急处置，成功地完成了善后处置各项工作，事故未造成次生灾害，也未出现社会不稳定现象和舆情事件。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

综合询问调查、现场勘验、视频分析等因素认定事故直接原因：死者钢结构安装工吴某文，安全意识淡薄，未取得高处作业资格证，在未正确佩戴安全帽、未系安全绳的状态下，擅自爬上6米高的钢结构梁上进行螺丝固定作业，是造成死亡的直接原因。

（二）间接原因分析

长江思科公司非法发包给不具备资质的个人且未对承包单位进行统一管理，发现安全问题未及时督促整改。

叶某平未具备相应资质，擅自从事生产经营活动，发现从业人员存在违章作业行为不加制止。

- 有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

长江思科公司未按规定经有关部门批准，擅自组织开展装修工程，发包给不具备资质的个人[]，未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职或者兼职安全生产管理人员，[]未建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，未将事故隐患排查治理情况如实记录，[]未签订专门的安全生产管理协议，也未在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，且未对承包单位的安全生产统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，未及时督促整改。

叶某平，身份证号：360124************，自然人，系与长江思科公司负责人王某平签订钢结构工程包工合同的实际承包人，依据国家安全生产监督管理总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函[2007]39号）第二项[]符合自然人认定为生产经营单位。未具备相应资质，擅自从事生产经营活动[]，聘请无高处作业资格证人员开展高处作业，[]未对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，[]未监督、教育从业人员劳保用品按照使用规则佩戴、使用，[]发现从业人员违章作业不加制止。[]

（二）有关监管部门

小蓝经开区应急局：督促、指导企业落实安全生产主体责任不力，未将发现的问题移送相关职能部门查处。

小蓝经开区建管局：未压实城管中队职责，未发现涉事单位违章搭建行为。

南昌县城管局银湖中队：对违法建设摸排处置不力，未发现涉事单位违章搭建行为。

（三）地方党委政府

小蓝经开区银湖管理处：未认真落实属地管理责任，贯彻落实上级安全生产工作部署不到位，推动辖区内安全隐患排查整治不力，落实安全宣传教育不到位。

五、对相关责任人员和责任单位的处理建议

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故调查报告和调查处理条例》（国务院第493号令）等相关法律法规规定对该起事故责任人及责任单位提出以下处理意见：

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

吴某文，男，1975年12月28日出生，系叶某平聘请的钢结构安装工，安全意识淡薄，未按国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，擅自进行高处作业，违反高处作业操作规程，未采取相应的防护措施，违章作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

- 对有关公职人员的处理建议

刘某，小蓝经开区应急局安监员，负责金沙一路以东、富山大道以南、迎宾大道以西、洪州大道以北片区，未认真履行工作职责，未严格督促企业落实安全生产主体责任，建议小蓝经开区安委办负责人对其进行提醒谈话。

涂某亮，小蓝经开区建管局规划科工作人员，未压实城管中队职责，未发现涉事单位擅自开展装修工程，建议小蓝经开区安委办负责人对其进行提醒谈话。

叶某江，南昌县城管局银湖中队队员，负责巡查桃新大道以东、洪州大道以南、迎宾大道以西、富山大道以北片区违建情况，未发现涉事单位擅自开展装修工程，建议小蓝经开区安委办负责人对其进行提醒谈话。

- 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

王某平，男，1964年1月11日出生，长江思科公司法定代表人，实际负责人，未履行安全生产职责，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第五项，[]对事故发生负有主要领导责任，建议小蓝经开区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项对其予以行政处罚。[]

长江思科公司：违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款[]、第四十一条第二款[]、第四十九条[]，对事故发生负有安全生产主体责任，建议小蓝经开区应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项[]对其予以行政处罚。

叶某平：违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[]、第二十八条[]、第三十条[]、和《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项[]，对事故发生负有安全生产主体责任，建议小蓝经开区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项对其予以行政处罚。[]

- 其他处理建议

银湖管理处未认真落实属地管理责任，贯彻落实上级安全生产工作部署不到位，推动辖区内安全隐患排查整治不力，落实安全宣传教育不到位，建议小蓝经开区安委办负责人对其分管负责人进行提醒谈话。

六、事故教训

通过对事故原因的深入分析，事故的主要教训有：一是从业人员安全意识淡薄，安全教育缺失，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，严格遵守各项规章制度，进而违章作业。二是长江思科公司未经有关部门批准擅自开展装修工程，且非法发包给不具备资质的个人，未严格落实企业安全生产主体责任，一包了之，包而不管，发现隐患未及时督促整改。三是叶某平不具备相应资质，擅自从事生产经营活动，且聘请人员多是不具备相应资格的，发现从业人员存在违章作业行为不加制止。

七、事故整改及防范措施

- 要深刻吸取事故经验教训。小蓝经开区负有安全生产监督管理职责的部门要认真吸取“1·4”事故教训，严厉查处未经有关部门批准，擅自开展新、改、扩建项目，非法承发包等经营活动，各企业要举一反三，全面排查存在的各类“三违”行为。

- 要严格落实企业主体责任。小蓝经开区负有安全生产职责的部门，要督促企业落实好安全生产主体责任，不具备相应资质的不能从事生产经营活动，发包方不能一包了之，包而不管，需按相关规定签订专门的安全生产管理协议或者在承包合同中明确各自的安全生产管理职责，发现隐患需及时督促整改。

- 要全面加强安全教育培训。各企业要加大并完善从业人员的安全教育培训工作，进一步增强从业人员安全意识，保证从业人员具备必要的安全生产知识，严格遵守各项规章制度，熟悉了解所从事岗位的危害因素和防护措施，切实提高事故防范能力。

# Footnotes

[] 国家安全生产监督管理总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函[2007]39号）第二项：《安全生产法》所称的生产经营单位，是指从事生产活动或者经营活动的基本单元，既包括企业法人，也包括不具有企业法入资格的经营单位、个人合伙组织、个体工商户和自然人等其他生产经营主体；既包括合法的基本单元，也包括非法的基本单元；

[] 《中华人民共和国建筑法》（2011 年）第二十二条：建筑工程实行直接发包的，发包单位应当将建筑工程发包给具有相应资质条件的承包单位；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工代表大会、信息公示栏等方向向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告；

[] 国家安全生产监督管理总局《关于生产安全事故认定若干意见问题的函》（政法函[2007]39号）第二项：《安全生产法》所称的生产经营单位，是指从事生产活动或者经营活动的基本单元，既包括企业法人，也包括不具有企业法入资格的经营单位、个人合伙组织、个体工商户和自然人等其他生产经营主体；既包括合法的基本单元，也包括非法的基本单元；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条： 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照规定佩戴、使用；

[] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项：发现从业人员违章作业不加制止的。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第二款：前款规定以外的其他生产经营单位，从业人员超过一百人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工代表大会、信息公示栏等方向向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门按照下列规定处以罚款；（一）：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[] 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第三项：发现从业人员违章作业不加制止的；

[] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门按照下列规定处以罚款；（一）：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；