# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 南昌市烨赫汽车配件有限公司年产40万件仪表板管梁总成搬迁项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 南昌市烨赫汽车配件有限公司 |
| 编制日期： | 2024年4月 |

中华人民共和国生态环境部制

# 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南昌市烨赫汽车配件有限公司年产40万件仪表板管梁总成搬迁项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2403-360121-04-01-404369 |
| 建设单位联系人 | 张明华 | 联系方式 | 15906206186 |
| 建设地点 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区后张路258号 |
| 地理坐标 | 115°53′25.076″，28°30′58.709″ |
| 国民经济 行业类别 | C3670汽车零部件及配件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十三、汽车制造业36-71汽车零部件及配件制造367其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 南昌县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2403-360121-04-01-404369 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 10 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5603.8 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价设置原则表 专项评价的类别 设置原则 本项目情况 设置情况 大气 排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目 废气不含以上污染物 不展开 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 项目废水经处理后排放至小蓝污水厂，属于间接排放 不展开 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 未超过临界量 不展开 生态 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 不涉及 不展开 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 不展开 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。 3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。 根据以上表格，本项目无须设置专项评价 |
| 规划情况 | 规划名称：《南昌小蓝经济技术开发区规划（2016-2030）》； 审批机关：无； 审批文件名称及文号：无。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《南昌小蓝经济技术开发区规划环境影响报告书》； 召集审查机关：中华人民共和国生态环境部； 审查文件名称及文号：《关于（南昌小蓝经济技术开发区规划环境影响报告书）的审查意见》（环审[2019]151号）。 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、分析建设项目与《南昌小蓝经济开发区规划（2016-2030）》符合性 本项目位于南昌小蓝经济技术开发区内，建设单位租赁江西省苏达轴瓦有限公司厂房从事生产，不涉及新建厂房。 根据《南昌小蓝经济开发区规划（2016-2030）》，南昌小蓝经济技术开发区规划面积84.09平方公里，规划范围由北部的东莲路、西部的赣江、南部的莲溪大道，东部的迎宾大道围合而成。本项目所在地为工业用地，符合园区用地规划。 二、分析建设项目与《南昌小蓝经济技术开发区规划环境影响报告书》环境影响评价结论的符合性 南昌小蓝经济技术开发区规划面积84.09平方公里，规划范围由北部的东莲路、西部的赣江、南部的莲溪大道，东部的迎宾大道围合而成。园区重点发展汽车及零部件、食品饮料、生物医药和智能制造装备。本项目位于江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区后张路258号，属于小蓝汽车城北区（见附图七）。本项目为汽车零部件及配件制造项目，主要产品为仪表板管梁总成，符合主导产业。 与南昌小蓝经济技术开发区总体要求符合性分析 要求 本项目情况 相符性 《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制、淘汰类项目 项目属允许类 符合 《外商投资产业指导目录》（2019年）中限制、淘汰类项目 项目不涉及外商投资 符合 《国土资源部禁止和限制用地项目名录（2012年本）》中的项目 项目不属于禁止入驻项目 符合 与国务院大气、水、土壤污染防治十条措施相违背的项目 项目不属于与之相违背的项目 符合 涉及生态红线且不符合国家、地方生态红线管理办法的项目 项目不涉及生态红线 符合 《江西省人民政府办公厅转发省发改委省环保局关于加强高能耗高排放项目准入管理实施意见的通知》（赣府厅发[2008]58号）文中的高污染、高能耗项目 项目不属于高污染、高能耗项目 符合 其他类型项目： 新增铅、汞、镉、铬、砷等重金属排放且无总量来源的项目。排放高盐废水或高浓度有机废水，且不能有效处置的项目。排放异味或高浓度有机废气，且不能有效处置的项目。新建、扩建、改建水泥制造项目。染料、染料中间体、有机染料、印染助剂生产项目。燃煤、重油、渣油及直接燃用生物质锅炉项目。高环境风险的危险废物综合利用及处置项目（园区配套项目除外）。单纯电镀加工项目（产业中工序配套需要的除外）。与开发区内文教区和生活区较近、排放恶臭、异味和噪声较大的项目。对开发区生态敏感目标产生生态影响的项目。 项目离开发区内文教区和生活区较远，不涉及重金属排放；不属于电镀加工项目；本项目浸油房地面拖洗水排放量较少，经化粪池处理后达标排放；项目产生的废气浓度较低，且能得到有效处置；项目环境风险潜势为I，不属于高环境风险项目 符合 与南昌小蓝经济技术开发区生态环境准入清单符合性分析 类型 管控类型 生态环境准入要求 本项目相符性 小蓝汽车城 限制类 禁止类 1、赣府厅发[2008]58号文中的高能耗高排放项目。 2、靠近湿地两侧禁止引进大排水量企业，无可靠的风险及应急措施、废水不能接入园区污水厂企业。 3、东侧靠近雄溪河地块严禁布局废水量大的制造业。 4、靠近铁路的地块禁止布局废气量大、有异味、噪声高的企业。 1、项目不属于高污染、高能耗项目。 2、本项目排水量约为1508.1t/a，排水量较小，且经化粪池处理达标后排入小蓝污水处理厂；环境风险潜势为类I，本评价要求建设单位建立应急预案体系。 3、本项目距离雄溪河1.6km，排水量约为1508.1t/a，排水量较小。 4、本项目距离最近铁路1.2km；项目产生的废气浓度较低，且能得到有效处置；项目厂房采取隔音、减振等措施。 禁止类 限制类 1、单纯电镀项目（配套工序除外）。2、新增重金属排放的项目（区域重金属总量应等量替代或者减量替代）。 3、现有涉磷企业汽车制造等磷（尤其是总磷）排放量只减不增。 1、本项目为汽车零部件及配件制造。 2、本项目不涉及新增重金属排放。 3、本项目不涉及磷排放。 空间布局约束要求 禁止开发建设活动要求 1、不得新建单纯电镀工艺、金属冶炼工艺、农药制造、陶瓷、水泥制造、重化工等污染严重项目。 2、不得在赣江干流5公里范围内再新布局重化工园区，1公里范围内新上钢铁（铁合金）、电石、水泥、造纸（制浆）、农药（原药生产）、电镀、皮革、焦化、有色金属冶炼、化工、印染、陶瓷、化纤（黏胶）、医药原料药等重污染项目。 3、开发区内原料药企业保持现有规模，禁止新引进的化学原料药制造行业，现有原料药企业搬迁企业应实现污染物排放减量。 4、禁止新建、改建和扩建不符合国家和省级批准的港口规划的码头项目。 5、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 6、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。 7、禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 8、禁止秸秆焚烧，推广秸秆综合利用示范工程。 9、禁止设施采取冲滩方式进行船舶拆解的作业场所。 10、不得新建不符合园区主导产业定位的重污染企业。 11、禁止占用区内永久基本农田。不得在基本农田集中区域边界建设有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、危险废物利用等项目 本项目属于汽车零部件及配件制造，不属于化学原料药项目，不属于码头项目，不属于落后产能项目，不涉及秸秆焚烧，不涉及船舶拆解，距离赣江约为7km，项目用地属于工业用地，不涉及占用永久基本农田；本项目符合园区规划 限制开发建设活动要求 1、不得的在重要水体和湿地内从事网箱养殖、工业开发等可能影响水环境、生态功能的活动。 2、优化调整VOC排放产业布局，原则上集中式居民区和商务片区上风向、侧上风向不得新建和扩建VOC排放量大的医药（化学原料药）、表面涂装等行业企业。 3、新增重金属排放的项目，区域重金属总量应等量替代或者减量替代。 4、现有涉磷企业行业医药（原料药）、汽车制造、造纸等磷排放量只减不增。 5、不得在林地、草地、园地施用高毒、高残留农药。 6、投资强度小于360万元/亩。 本项目属于汽车零部件及配件制造，仅排放生活污水，不属于涉磷企业，不涉及排放重金属，且位于居民区和商务片区下风向 不符合空间规划布局要求活动退出要求 1、现有不符合城市用地规定的企业应逐步搬迁至园区内相应产业园区内。 2、现有能源、环保、安全、技术达不到标准或生产不合格产品或淘汰产能依法依规关停退出。 3、区内10t/h及以下的燃煤锅炉，禁燃区按照计划淘汰拆除不符合要求的锅炉。 本项目不属于此类项目 污染物排放管控 污染物允许排放量 2020年二氧化硫、氨氮较2015年削减24%，6.01%；2030年区域SO2、NOx、COD、NH3-N排放量不超过450t/a，450t/a，3000t/a，400t/a，万元工业增加值COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放量分别不超过0.3kg、0.03kg、0.15kg、0.45kg。 项目污染物排放量符合南昌市污染物排放总量要求 现有源提标升级改造 1、现有企业废水需预处理达到污水集中处理设施接管标准排入污水处理厂集中处理。 2、现有医药、有机化工等重点行业应提高有机废气收集率，到2020年全面完成主要行业VOCs治理，实现达标排放。 3、2020年底区内污水处理厂应逐步进行提标改造，其废水排放达一级A标准。 本项目污染物排放预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 新增源等量或倍量替代 1、新建项目污染物排放量应实施全市区域平衡，全区域污染物排放总量不增加。 本项目属于搬迁项目，总量为CODCr0.075t/a、氨氮0.008t/a、VOCs5.73t/a，满足南昌市总量控制要求 新增源排放标准限制 1、新建项目污染物排放应达工业污水接管标准或综合排放标准，特殊污染物应达相应行业标准。 本项目污染物排放预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 污染物排放绩效水平准入要求 1、污染物排放应达到相应行业准入要求和清洁生产二级及以上水平。 2、到2020年，园区内污水收集处理率不低于95%。 本项目污染物均达标排放 风险管控要求 用地环境风险防控要求 1、已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应规划用地土壤环境质量要求后，方可进入用地程序。 本项目用地不属于此类项目 园区环境风险防控要求 1、紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。 2、园区应建立具科学性、实效性和可操作性的风险应急预案和环境风险防控体系。 本项目位于园区内，环境风险潜势为类I；本评价要求建设单位建立应急预案体系 企业环境风险防控要求 1、生产、存储危险化学品及产生大量废水的生物医药、轻工纺织企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 2、产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的生物医药、轻工纺织、汽车制造企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本评价要求建设单位采取有效措施防止污染地下水；本项目固体废物执行防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施 资源开发效率要求 水资源利用效率要求 1、2030年，园区工业用水重复利用率不得低于75%。 2、万元工业增加值新鲜水耗不高于8m3。 3、在用水不新增地下水取水用户，现有企业地下水井按照水务要求逐步关闭。 本项目用水量为1881t，万元工业增加值新鲜水耗不高于8m3 能源消耗 1、2020年煤炭占能源消费比重降到65%以下，逐步提高天然气占一次能源消费比重。单位工业增加值能耗、水耗分别不超过0.5吨标煤，8m3 项目年消耗电120万kwh，折标准煤系数0.1229kgce/kwh，单位工业增加值能耗、水耗分别不超过0.5吨标煤，8m3 禁燃区要求 1、划定禁燃区。 2、禁燃区现有使用高污染燃料的区域应分期、分批淘汰或者实施清洁能源改造。 本项目不在划定禁燃区内，且不使用高污染燃料 与园区规划环评审查意见符合性分析 序号 要求 本项目情况 相符性 1 按照国务院对开发区的批复要求和最新环境管理要求，着力推动开发区产业转型升级和结构优化，现有不符合开发区发展定位和用地规划的企业应逐步升级改造或搬迁、淘汰，确保产业发展与区域生态环境保护、人居环境质量保障相协调。 项目主要开展汽车零部件及配件制造，属于汽车产业的配套产业，项目用地现状为工业用地，并取得土地证{赣（2021）南昌县不动产权第0014707号}。 符合 2 优化空间布局，加强生态系统保护。加强区内重要湿地、重要水体等生态空间的保护，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动。做好生产、生活空间之间的隔离和管控，以改善和保障人居环境质量为目标，切实解决居住与工业布局混杂问题。 项目主要开展汽车零部件及配件制造，属于汽车产业的配套产业，符合园区开发区发展定位。根据《南昌小蓝经济技术开发区规划（2016-2030）》，项目位于小蓝汽车城内。 符合 3 严格入区项目生态环境准入，推动高质量发展。落实《报告书》生态环境准入要求，限制与主导产业不相关、污染物排放量大的项目入园。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、污染物排放和资源利用效率等均需达到同行业国际先进水平。 项目主要开展汽车零部件及配件制造，属于汽车产业的配套产业，项目用地现状为工业用地，并取得土地证{赣（2021）南昌县不动产权第0014707号}。本项目“三废”采取相应措施处理后，外排量较小，对周边环境影响可接受。 符合 4 完善开发区环境基础设施建设。加强推进污水处理厂和污水管网建设，提升开发区中水回用水平。固体废物应依法依规处置，危险废物交由有资质的单位统一收集处理。 项目已纳入小蓝污水处理厂服务范围，产生的一般工业固废合理处置，危废暂存于危废间，委托有资质的单位处置。 符合 综上，本项目与园区规划环评及审查意见内容相符。 三、用地性质相符性分析 1、本项目位于南昌市南昌县小蓝经济技术开发区后张路258号，属于小蓝汽车城。根据项目土地规划（见附图六）及租赁厂房的土地证（附件7）可知，本项目用地为工业用地。因此，符合规划用地要求。 2、与周边环境相容性分析 根据现场踏勘，本项目租赁江西省苏达轴瓦有限公司1号厂房、2号厂房和综合楼2层。所在厂区内除建设单位外，另有4家企业，其中2号厂房部分为南昌农达农资有限公司，主要生产薄膜；3号厂房和4号厂房为江西江铃李尔内饰系统有限公司，主要生产汽车内饰座椅；5号厂房为上海松芝汽车空调有限公司，主要生产汽车空调；综合楼1、3、4层为江西省苏达轴瓦有限公司，主要生产汽车配件。 项目厂区外四周情况：西面为豪波安全科技（江西）有限公司，主要生产票证印刷；南面为江西旺泰实业有限公司，主要生产机械设备制造；东面隔马路为车管所城南办证中心；北面为水渠，对岸为江西江铃专用车辆厂有限公司，主要生产轻量化专用车。项目所在厂区防护距离内无生产食品饮料等制约企业。 项目与周边环境基本相符，项目采取严格的污染防治措施后，各项污染物均可达标排放，对周围环境影响不大。项目建设和周围环境基本相容。 |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”符合性分析 详见下表。 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 本项目位于江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区后张路258号，不在名胜古迹、风景名胜区、自然保护区、饮用水源保护区范围内，项目不在南昌市生态保护红线范围内（见附图九），符合生态保护红线要求。 资源利用上线 本项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效地控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 环境质量底线 本项目所在区域环境空气、地表水、声环境均满足环境功能区划要求，尚有一定的剩余环境容量，项目实施后，其污染物排放对周围环境的影响不会改变所在地及其周围居民区的环境功能，其对周围环境无明显的环境影响，符合环境底线要求。 负面清单 根据《南昌市人民政府关于印发南昌市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（洪府发〔2021〕1号）要求及结合《南昌市生态环境局关于印发南昌市生态环境总体要求及环境管控单元生态环境准入清单的通知》（洪环发[2021]16号），本项目属于南昌县重点管控单元6（环境管控单元编码：ZH36012120006）。 另外，与（洪府发〔2021〕1号）及（洪环发[2021]16号）符合性分析，详见下表。 与《南昌市环境管控单元生态环境准入清单》相符性 所属范围 管控单元分类 一般管控单元 本项目 相符情况 南昌县重点管控单元6 单元特征 1、生态功能定位：赣江抚河下游滨湖平原农业环境保护与防洪分蓄洪生态功能区。2、单元特征：①。国家级经济开发区，重点发展汽车及零部件、食品饮料、生物医药、装备制造、智能制造、新材料等产业。②位于赣江干流，城镇化程度较高，工业和人口速度发展对区域环境保护带来较大压力。 / / 空间布局约束 允许开发建设活动的要求 无 / / 禁止开发建设活动的要求 禁止新建不符合园区产业定位的企业 本项目为汽车零部件及配件制造项目，位于小蓝汽车城，不属于产业园区内禁止、限制引入类项目，符合园区产业定位，属于允许类 符合 限制开发建设活动的要求 1、不得新建金属冶炼工艺、农药制造、陶瓷、水泥等污染严重项目。2、不得在赣江干流5公里范围内再新布局重化工园区，1公里范围内新上化工、造纸、制革、冶金等重污染项目。 本项目最近距离赣江7km，且不属于此类项目 符合 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、现有不符合城市用地规定的企业应逐步搬迁至园区内相应产业园区内。2、现有能源、环保、安全、技术达不到标准或生产不合格产品或淘汰产能依法依规关停退出。 本项目不属于此类项目 符合 污染物排放管控 现有源提标升级改造 1、现有企业废水需预处理达到污水集中处理设施接管标准排入污水处理厂集中处理。2、现有医药、有机化工等重点行业应提高有机废气收集率，主要行业VOCs治理实现达标排放。3、区内污水处理厂应逐步进行提标改造，其废水排放达一级A标准。 根据《南昌市烨赫汽车配件有限公司年产40万件仪表板管梁总成扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》监测数据可知，企业外排污水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级；有机废气收集经二级活性炭处理达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值后，通过排气筒高空排放 符合 新增源等量或倍量替代 新建项目污染物排放量应实施县市平衡，县市污染物排放总量不增加。省、市重点项目实施省市域平衡，省市污染物排放总量不增加。 项目污染物排放量符合南昌市污染物排放总量要求 符合 新增源排放标准限值 新建项目污染物排放应达工业污水接管标准或综合排放标准，特殊污染物应达相应行业标准。 本项目pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、氨氮、总磷执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 符合 污染物排放绩效水平准入要求 1、污染物排放应达到相应行业准入要求和清洁生产标准要求。2、园区内污水收集处理率不低于85%。 本项目污染物均达标排放 符合 环境风险防控 用地环境风险防控要求 严格管控类农用地环境风险防控要求 无 / / 安全利用类农用地环境风险防控要求 无 / / 污染地块（建设用地）环境风险防控要求 无 / / 园区环境风险防控要求 园区敏感点风险准入类防控要求 紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险潜势等级高建设项目。 本项目位于园区内，环境风险潜势为I类 符合 园区风险防控体系要求 园区应建立具科学性、实效性和可操作性的风险应急预案和环境风险防控体系。 本评价要求建设单位建立应急预案体系 符合 企业环境风险防控要求 企业风险防控配套措施 生产、存储危险化学品及产生大量废水的生物医药、轻工纺织企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 本评价要求建设单位采取有效措施防止污染地下水和土壤 符合 企业生产过程风险防控要求 产生、利用或处置固体废物（危险废物）的生物医药、轻工纺织、汽车制造企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本项目固体废物执行防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施 符合 资源利用效率要求 水资源利用效率要求 水资源重复利用率要求 鼓励企业加大工业用水重复利用率，特定行业工业用水重复利用率应满足该行业清洁生产要求。 本项目生产用水用量较少，且回用效益不高，因此不重复利用 符合 水资源利用效率和强度要求 万元工业增加值新鲜水耗不高于9m3 本项目工业用水量为1881t，万元工业增加值新鲜水耗不高于9m3 符合 地下水开采要求 地下水禁采要求 无 / / 地下水开采总量要求 无 / / 能源利用效率要求 能源利用效率要求 无 / / 岸线管控要求 无 / / 与《南昌市生态环境总体准入要求》相符性 纬度 清单编制要求 生态环境准入要求 符合性分析 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺。 本项目为搬迁项目，未使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺 禁止引进产业规划禁止类项目进入园区。 本项目不属于此类项目 生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动。 本项目不涉及生态保护红线范围 限制开发建设活动的要求 县级及以上城市建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。 本项目不使用燃煤锅炉 不得新建规模不符合各行业准入条件中的项目。 本项目属于汽车零部件及配件制造，无相关行业准入条件 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 本项目不属于此类项目 禁止新建采用含汞工艺的电石法聚氯乙烯生产项目。 本项目不属于此类项目 禁止在鄱阳湖生态经济区滨湖控制开发带内新建、改建、扩建化学制浆造纸、印染、制革、电镀等排放含磷、氮、重金属等污染物的企业和项目。 本项目不属于此类项目 严格限制企业新建自制水煤气发生炉。 本项目不使用自制水煤气发生炉 不得在赣江、抚河保护区范围内进行规模化畜禽养殖；不得在赣江和抚河干流及鄱阳湖岸线5公里范围内新布局重化工园区，1公里范围内新上化工、造纸、制革、冶炼等重污染项目。 本项目不属于此类项目 禁止在鄱阳湖最高水位线外1-3公里范围内新建、改扩建各类高能耗、高排放行业项目和《污水综合排放标准》中一类污染物和持久性有机污染物的建设项目。 本项目不在此范围内，且不属于此类项目 禁止建设不符合国家、省级批准的内河航道及港口布局规划的码头项目以及配套设施、锚地等工程。禁止新建、扩建不符合国家、省级批准的港口总体规划的码头项目及其配套设施、锚地等工程。 本项目不属于此类项目 在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 本项目位于南昌小蓝经济技术开发区，不在环境风险防控重点区域内，所在地2022年区域环境空气质量属达标区域，环境风险等级为I 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。 本项目不属于此类项目 在水源地一级保护区内禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，不得从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染水源的活动；在水源地二级保护区内禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；在水源地准保护区内禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目，不得增加排污量。 本项目位于南昌小蓝经济技术开发区，不在水源地一级、二级保护区内，不在水源地准保护区内 严格限制“三磷”（磷矿、磷肥和含磷农药制造等磷化工企业、磷石膏库）产业向本区域内转移。 本项目不属于此类项目 不得在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、危险废物利用等项目。 本项目不属于此类项目 不得在农产品生产区施用高毒高残留农药。 本项目不属于此类项目 优化调整VOCs排放产业布局，原则上中心区域内不得再新建和扩建VOCs排放量大的有机化工、医药（化学原料药制造）、表面涂装等行业企业。 本项目位于南昌小蓝经济技术开发区小蓝汽车城，属于汽车零部件及配件制造，不属于有机化工、医药（化学原料药制造）、表面涂装等行业企业 严格危化品港口建设项目审批管理，不得在自然保护区核心区及缓冲区内新建码头工程。 本项目不属于此类项目 禁止在禁采区和禁采期内采砂（禁采区和禁采期以省政府批复的采砂规划为依据）。 本项目不属于此类项目 不得在各县区划定的禁养区内设置养殖场和养殖小区。 本项目不属于此类项目 现有涉重金属重点行业落后产能应逐步淘汰，严格执行重金属相关行业准入条件，不得新建落后产能或产能严重过剩行业的建设项目。 本项目不属于此类项目 现有岸线内的非法采砂活动、非法码头应开展专项检查和整治，规范采砂行为和码头经营活动。 本项目不属于此类项目 在重金属污染防控红线区域内，禁止新建、改建、扩建增加重金属污染物排放的项目。严格控制重金属污染物排放项目的总体规模，严格限制排放重金属污染物的投资项目。因重金属污染导致环境质量不能稳定达标区域，禁止新建相关项目。现有的重金属排放企业，要严格执行涉重金属排放建设项目周边安全防护距离相关规定。 本项目不属于此类项目 造纸、焦化、氮肥、有色金属冶炼、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等重点行业建设项目新建、改建、扩建实施主要水污染排放总量等量或减量置换。 本项目不属于此类项目 不符合空间布局要求活动的退出要求 现有自然保护区核心区及缓冲区内已有的各类生产设施以及危化品、石油类泊位应逐步拆除。 本项目不属于此类项目 现有赣江和抚河南昌段及鄱阳湖岸线1公里范围内的落后化工产能项目必须依法关闭退出，1公里范围内风险突出、无法实现就地改造的化工企业必须完成搬迁。 本项目不在此范围内，且不属于此类项目 位于城镇人口密集区内，安全、卫生防护距离不能满足相关要求和不符合规划的现有危险化学品生产企业限期退出或依法关停。 本项目不属于此类项目 “五河一湖”岸线延伸陆域1公里范围内禁止新建重化工项目，督促已有化工企业逐步搬迁进入合规园区。 本项目不在此范围内，且不属于此类项目 深入开展非法采砂整治工作。严格采砂管理，全面规范采砂行为，坚决打击非法开采。 本项目不属于此类项目 饮用水水源一级保护区内已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。饮用水水源二级保护区内已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 本项目不属于此类项目 对不符合产业政策要求的落后产能和“僵尸企业”，以及环境风险、安全隐患突出而又无法搬迁或转型企业，依法实施关停。 本项目不属于此类项目 现有主城区或规划为商住、文教的区域的工业企业限期退出；城市建成区内的现有建材、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重或严重影响环境的企业应有序搬迁、改造或依法关闭。 本项目不属于此类项目 全面取缔河湖水库网箱养殖，禁止湖泊水库投放无机肥、有机肥和生物复合肥养殖。 本项目不属于此类项目 有机化工、医药（化学原料药制造）、表面涂装、塑料制品、包装印刷行业不符合生态环境功能区划、环境功能区划，大气环境防护距离和卫生防护距离不能满足要求的污染企业一律依法实施停产整治、限期搬迁或关闭。 本项目不属于此类项目 污染物排放管控 允许排放量要求 COD、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs、温室气体等的排放量执行省级下达的管控指标要求。 项目按要求申请总量指标CODCr0.075t/a、氨氮0.008t/a、VOCs5.73t/a。 300吨级以上规模（含）的货运港口、港区和码头以及所有旅游客运码头废水排放应达到《鄱阳湖生态经济区水污染物排放标准》规定的排放限值。 本项目不属于此类项目 重点防控区域要坚持新增产能与淘汰产能“等量置换”或“减量置换”的原则，实行重点防控的重金属污染物排放总量控制制度。 / 现有源提标升级改造 县城及以上城镇生活污水处理厂执行一级A排放标准。 本项目不属于此类项目 现有造纸、焦化、氮肥、印染、制药、制革行业应进一步推进清洁化改造工作、有色金属、农副食品加工、农药、电镀等重点行业企业按照法律法规要求，按时完成清洁化改造。 本项目不属于此类项目 现有畜禽规模养殖场应加强配套治污设施改造，提升配套质量。 本项目不属于此类项目 环境风险防控 联防联控要求 加强饮用水水源地环境风险防范和应急预警，建立跨区县和上下游沟通和联动机制，重点防范突发性水污染事件。 本项目不属于此类项目 逐步建立总磷排放控制台账，推进区域水体总磷联防联控。 本项目不属于此类项目 继续推进昌九区域大气污染联防联控工作机制，推动昌九区域空气质量不断改善。 本项目不属于此类项目 其他环境风险防控要求 对于安全利用类农用地，要制定实施受污染耕地安全利用方案，采取农艺调控、替代种植等措施，降低农产品超标风险。强化农产品质量检测。 本项目不属于此类项目 加强对严格管控类耕地的用途管理，依法划定特定农产品禁止生产区域，严禁种植食用农产品，禁止在有毒有害物质超过规定标准的区域生产、捕捞、采集食用特定农产品和建立特定农产品生产基地。 本项目不属于此类项目 对于已污染地块，应依法开展建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复活动，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。 本项目不属于此类项目 生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体。 本项目仅生活污水外排，水量较小，对环境影响不大 产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。 本项目设置固废间、危废间，满足相应防扬散、防流失、防渗漏的要求 资源利用效率要求 水资源利用总量要求 南昌市区域用水总量、万元GDP用水量、万元工业增加值用水量执行省级下达的管控指标要求。2035年区域用水总量不得超过35.10亿m3。 本项目用水量为1881m3/a 地下水开采要求 严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。 本项目不属于此类项目 能源利用总量及效率要求 逐年降低全市煤炭消费比重，逐年提高天然气占一次能源消费比重。 本项目不属于此类项目 能源消费总量、规模以上工业企业单位工业增加值能耗执行省级下达的管控指标要求。 本项目不属于此类项目 禁燃区要求 南昌县、新建县、安义县应逐步划定辖区禁燃区范围。 本项目不属于此类项目 禁止在划定的高污染燃料禁燃区燃用高污染燃料，新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施；禁燃区内现有使用高污染燃料的区域应分期分批次淘汰或实施清洁能源改造。 本项目不属于此类项目 对照南昌市环境管控单元分类图，本项目位于南昌市南昌县小蓝经济技术开发区后张路258号，属于重点管控单元，环境管控单元名称为南昌县重点管控单元6（环境管控单元编码：ZH36012120006）。重点管控单元应优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。 对照《南昌市生态环境总体要求》，本项目不涉及生态保护红线，自然保护区等，符合行业准入条件，项目符合南昌市生态环境总体准入要求。 综上，本项目符合“关于印发南昌市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知（洪府发[2021]1号文）管控单元”要求，符合《南昌市环境管控单元生态环境准入清单》要求。南昌市环境管控单元分类图见附图十。 综上所述，本项目建设满足“三线一单”环境管理要求。 二、相关生态环境保护法律法规政策符合性 1、产业政策符合性分析 本项目为汽车零部件及配件制造项目，经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于鼓励、限制、淘汰类，即为允许类。因此，本项目符合国家、地方产业政策的要求。 2024年3月22日南昌县发展和改革委员会以项目统一代码：“2403-360121-04-01-404369”对本项目进行了备案。综上，本项目符合国家及江西省现行的产业政策。 2、与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》 与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》符合性分析 内容 符合性分析 1.禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目为汽车零部件及配件制造，不属于码头和过长江通道项目。 2．禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内，不在风景名胜区的岸线和河段范围内。 3．禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不涉及饮用水水源保护区。 4．禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不涉及水产种质资源保护区，不在国家湿地公园岸线和河段范围。 5.禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不在岸线保护区内，不涉及河段及湖泊保护区、保留区。 6．禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 本项目废水为间接排放，不涉及排污口的设立。 7．禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不涉及生产性捕捞。 8．禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目距最近地表水体赣江约7km，距鄱阳湖约62km，距长江约133km，不在长江干支流、重要湖泊岸线3公里范围内，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 9.禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目为汽车零部件及配件制造，且位于小蓝经济技术开发区，属于合规园区，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 10.禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目为汽车零部件及配件制造，不属于石化、现代煤化工此类项目。 11．禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。 本项目为汽车零部件及配件制造，为允许类项目，不属于落后产能项目，不涉及生产及中试，不属于过剩产能项目，不属于高耗能高排放项目。 12．法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。 本项目不涉及此类项目 综上，本项目符合《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的相关要求。 3、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知（赣长江办〔2022〕7号）相符性 与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》符合性分析 项目 内容 本项目情况 符合性 严格岸线河段管控 第四条 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 本项目为汽车零部件及配件制造，不属于码头和过长江通道项目。 符合 第五条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。 符合 第六条 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： (一)开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 (二)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 (三)违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不在风景名胜区的岸线和河段范围内。 符合 第七条 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： (一)新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 (二)禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不涉及饮用水水源保护区。 符合 第八条 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： (一)新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 (二)在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不涉及饮用水水源保护区。 符合 第九条 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。 单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不涉及水产种质资源保护区。 符合 第十条 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不在国家湿地公园岸线和河段范围。 符合 第十一条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不在岸线保护区内。 符合 第十二条 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不涉及河段及湖泊保护区、保留区。 符合 严格区域活动管控 第十三条 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 本项目废水为间接排放，不涉及排污口的设立。 符合 第十四条 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。 本项目位于小蓝经济技术开发区，不涉及生产性捕捞。 符合 第十五条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 本项目位于小蓝经济技术开发区，距赣江约7km，距长江约133km，不位于长江支流岸线一公里范围内，不属于化工项目。 第十六条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 本项目距最近地表水体赣江约7km，距鄱阳湖约62km，距长江约133km，不在长江干支流、重要湖泊岸线3公里范围内，不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库。 符合 第十七条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 本项目为汽车零部件及配件制造，且位于小蓝经济技术开发区，属于合规园区，且本项目不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 符合 严格产业准入 第十八条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 本项目为汽车零部件及配件制造，不属于石化、现代煤化工此类项目。 符合 第十九条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动，对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。 本项目为允许类项目，不属于落后产能项目。 符合 第二十条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 本项目为汽车零部件及配件制造，为允许类项目，不属于过剩产能项目。 符合 第二十一条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。 本项目为汽车零部件及配件制造，不属于高耗能高排放项目。 符合 综上，本项目符合《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》的通知（赣长江办〔2022〕7号）相关要求。 4、本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）的相符性分析 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 类别 内容 项目情况 符合性 VOCs物料储存无组织排放控制要求 1、VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。2、盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。3、VOCs物料储罐应密封良好。 1、本项目涉及的VOCs物料为防锈油等，含挥发性有机物的物料储存在密闭的包装桶内。2、盛装含挥发性有机物的物料容器存放于专门的仓库中。3、含挥发性有机物的物料即取即用，非取用状态时为加盖密闭状态。 符合 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 1、液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。2、粉状、粒状VOCs物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移。 本项目含VOCs物料（防锈油）在厂内采用人工搬运密闭桶装原料运输方式 符合 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 1、VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。2、有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本评价要求建设单位将浸油房整改为密闭空间系统，有机废气经引风机收集后经两级活性炭一体机处理达标排放 符合 综上，本项目符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求。 5、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号），本项目相符性分析详见下表。 与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策相符性分析 油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程 本项目情况 相符性 源头和过程控制 油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。 项目含VOCs物料（防锈油）由货车运至厂内，在厂内采用人工搬运密闭桶装原料的运输方式 符合 末端治理与综合利用 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。 本项目废气收集后经两级活性炭一体机处理达标排放 符合 综上，本项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）相关要求。 |

# 建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 2022年6月，南昌市烨赫汽车配件有限公司投资30万元建设南昌市烨赫汽车配件有限公司年产8万件仪表板管梁总成项目；同年7月，南昌县行政审批局下发《关于南昌市烨赫汽车配件有限公司年产8万件仪表板管梁总成项目环境影响报告表的批复》（南行审环评字[2022]35号），该项目于同年8月通过竣工环境保护验收。 2023年追加投资建设南昌市烨赫汽车配件有限公司年产40万件仪表板管梁总成扩建项目；同年12月，南昌小蓝经济技术开发区城市建设管理局下发《关于南昌市烨赫汽车配件有限公司年产40万件仪表板管梁总成扩建项目环境影响报告表的批复》（蓝环评字[2023]81号），该项目于2024年1月通过竣工环境保护验收。 由于原租赁厂房为高层，运输不便，租赁成本过高，通过对市场的研究规划，企业拟投资100万元搬迁至小蓝经济技术开发区后张路258号（江西省苏达轴瓦有限公司厂房），搬迁后产能不变（年产40万件仪表板管梁总成）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“三十三、汽车制造业3671汽车零部件及配件制造367”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”；本项目中工艺为进厂、拼装、焊接、浸油、校验、出货，原辅料主要为仪表板管梁总成、防锈油；因此本项目应编写环境影响报告表。本环评单位接受委托后，前往现场进行了实地踏勘，同时根据项目的工程特征和建设区域的环境状况，对建设项目的环境影响因素进行了分析，依据《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》《环境影响评价技术导则》中的有关要求和技术规范，编制完成了该项目的环境影响报告表。 二、项目概况 项目工程组成一览表见下表。 项目工程组成一览表 工程类别 建设名称 建设内容 备注 主体工程 1号厂房 主要包含拼装、焊接、校验等工艺，建筑面积为2306.6m2，层高为8m 依托 2号厂房 建筑面积为2054.6m2，层高为8m 依托 浸油房 面积为72m2，位于2号厂房 新增 贮运工程 半成品区 建筑面积为778m2，位于2号厂房 依托 成品区 建筑面积为576m2，位于2号厂房 依托 小五金仓库 建筑面积为36m2，位于2号厂房 依托 辅助工程 办公区 建筑面积为732.6m2，位于综合楼2层 依托 公用工程 给水 市政给水管网供给 - 排水 排入小蓝污水处理厂 - 供电 市政电网供给 - 环保工程 废气治理措施 焊接废气经由袋式除尘处理后通过15m高排气筒（DA001）排出；有机废气经两级活性炭处理后通过15m高排气筒（DA002）排出 依托 废水治理措施 1个约3m3化粪池，1个约0.128m3隔油池 依托 噪声防治措施 采取隔音、减振等措施 依托 固废防治措施 垃圾桶、固废间9m2、危废间9m2 新增 风险防治措施 制定风险应急管理制度 依托 三、产品方案 详见下表。 项目产品和产量一览表 产品名称 型号 设计规模（件/a） 变化量（件/a） 质量标准 搬迁前 搬迁后 仪表板管梁总成 T521 80000 80000 0 非标件无具体标准。 CCB盐雾腐蚀试验：24h中性盐雾试验，管梁不得出现大面积锈蚀、锈穿等现象。 焊接强度：JWSBCPA-1B310-AA。 CX743 20000 20000 0 CX756 40000 40000 0 V348 50000 50000 0 CX743MCA 100000 100000 0 T360 70000 70000 0 L536 40000 40000 0 合计 400000 400000 0 注1：以上产品型号为客户定制的车的型号；注2：根据市场发展及建设单位经验可知，CX743MCA中约80%产品（8万件）和T360中约100%产品（7万件）免去浸油工序。 四、主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数详见下表。 项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表 主要生产单元 主要工艺 生产设施 数量 位置 搬迁前 搬迁后 变化量 生产 焊接 焊接设备 FD11-JV0000 20台 20台 0 1号厂房 手动焊机 小型 10台 10台 0 浸油 浸油池 2*1*0.8m3 1台 1台 0 浸油房 成品放置 产品架 / 1000套 1000套 0 2号厂房 公共 废气处理系统 除尘器 / 1套 1套 0 1号厂房 风机 16000m3/h 1台 1台 0 1号厂房 风机 26000m3/h 1台 1台 0 浸油房 两级活性炭吸附一体机 / 1套 1套 0 浸油房 废水处理系统 化粪池 3m3 1座 1座 0 厂区 固废收集系统 危废间 9m2 1座 1座 0 2号厂房 固废间 9m3 1座 1座 0 2号厂房 注：生产设备均依托搬迁前项目，不新购。 五、主要原辅料及燃料种类 1、主要原辅料及燃料消耗情况 项目主要原辅用料一览表 序号 名称 年用量 来源 运输方式 备注 搬迁前 搬迁后 变化量 防锈油 20t 20t 0 外购 货车 20L/桶，最大储量12桶（约0.2244t） 二氧化碳 280m3 280m3 0 外购 货车 20L一罐，最大储量30罐 实芯焊丝 120t 120t 0 外购 货车 20kg/包，最大储量1t 汽车配件 40万件 40万件 0 外购 货车 / 活性炭 22.871t 22.871t 0 外购 货车 / 水 693m3 1881m3 +1188m3 / / 市政管网供水 电 120万kW·h 120万kW·h 0 / / 市政供电 2、主要原辅料理化性质 项目主要原辅用料一览表 序号 名称 内容 1 防锈油 防锈油是在石油类基本组分中加入一种或多种防锈添加剂及其它辅助添加剂等组成,多用于金属制品(主要是钢铁制品)的工序间、运输或贮存时的暂时防锈。它具有效果好、使用方便、成本低廉、易施工、操作简单和易去除等优点。置换型防锈油具有强烈吸附性的防锈剂，能置换金属表面黏附的水分和汗液，防止人汗造成锈蚀，同时本身吸附于金属表面并生成牢固的保护膜，防止外来腐蚀介质的侵入。由油溶性缓蚀剂、基础油和辅助添加剂等组成。石油溶剂40%-65%、矿物油5%-10%、防锈剂5%-15%，其他10%，其中矿物油属于高分子混合物，极难挥发，本评价不考虑其挥发性；因此挥发量为石油溶剂40%-65%。外观：淡褐色透明液体，气味：机油味，比重：0.920±0.015t/m3，闪点：160℃，溶解度：不溶于水。 ① 石油溶剂 石油溶剂易燃、易蒸发、易挥发。主要成分为烷烃、环烷烃和少量芳烃，不含任何添加剂。石油溶剂一般有6种，70号、90号（石油醚）、120号（橡胶溶剂油）、180号（洗涤油）、190号（汽油）和200号（松香水）等溶剂油。 ② 矿物油 无色半透明油状液体，无或几乎无荧光，冷时无臭、无味，加热时略有石油气味，不溶于水、乙醇，溶于挥发油。 ③ 防锈剂 无色至淡黄色液体，沸点100℃，蒸气压760PA(100℃)，比重1.1(25℃)，与水混溶。是一种超级高效的合成渗透剂。具有渗透除锈、松动润滑、抵制腐蚀、保护金属等性能。 2 实芯焊丝 采用符合（GB/T8110-2008）标准中ER50-6型号的焊丝。不含铅、锡等元素。 本项目原辅料用量符合性一览表 产品 产量/件 浸油量/件 油膜厚度范围µm 浸油面积m2/件 防锈油用量t T521 80000 80000 35 55 1.48 3.875-6.089 CX743 20000 20000 50 80 1.81 1.692-2.708 CX756 40000 40000 35 55 1.48 1.937-3.044 V348 50000 50000 35 55 1.44 2.356-3.703 CX743MCA 100000 20000 35 55 1.48 0.969-1.522 T360 70000 0 - - 0 0 L536 40000 40000 35 55 1.48 1.937-3.044 合计 400000 250000 - - 8.84 12.766-20.11 注：防锈油密度为0.920±0.015t/m3，按最大密度计0.935t/m3。 综上，本项目防锈油用量在合理范围内。 3、水平衡 （1）搬迁前 根据验收时全厂人数为56人，生活用水量为924t/a，废水排放量按0.8（739.2t/a）计，损耗水量184.8t/a；生产用水量为33t/a，损耗水量按0.1（3.3t/a）计，废水排放量29.7t/a；水平衡见下图。 图2-1搬迁前水平衡图单位：m3/a （2）搬迁后 搬迁后总用水量为1881t/a，新鲜用水1881t/a。项目耗水量为372.9t/a，总废水排放量为1508.1t/a，水平衡见下图。 图2-2搬迁后水平衡图单位：m3/a 4、劳动定员及工作制度 项目劳动定员及工作制度一览表 类别 单位 搬迁前 搬迁后 变化量 劳动定员 人 56 56 0 工作时长 天/年 330 330 0 工作制度 小时/天 16 16 0 搬迁后工作时长及劳动定员不变，仅新增食堂。 5、厂区平面布置及合理性分析 本项目主要建筑内容为生产车间和环保设施等。 本项目利用现有厂房进行生产，设有原料、成品、生产线等功能区，总体布置依据各功能区的特性，依据有利于厂内运输及生产管理，避免可能存在的二次污染，且在严格执行相关规范安全规定的同时紧凑布置各建、构筑物，减少了相互之间运距。 因此，从环境的角度分析项目总平面布置合理，具体平面布置图见附图四。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、生产工艺流程及简述 图2-2工艺及污染流程图 ①进厂：将半成品配件运输进厂。 ②拼装：采用人工的方式对汽车配件半成品按照客户要求进行拼接和组装。此过程中会产生噪声。 ③焊接：拼装完成后的工件使用焊接设备进行焊接。此过程中会产生烟尘、噪声、废焊丝、除尘器收集尘。 ④浸油：根据产品方案，有部分产品无需浸油直接进入校验工序。焊接后的工件运输到浸油房，采用人工的方式将工件下放至浸油池浸油，停留时间约为1.5s后拿出，浸油后工件从槽中提起，并在槽的上方停留30s，使附着在工件表面的油液沥干。浸油后，人工拿出后放置在产品架上自然晾干（速干，约1-2h），工件表面会包裹一层油膜，防锈的能力进一步提高。浸油池装载量为容积80%。产品架位于浸油房内，从浸油池转移至产品架时路径较短，少有油渍滴落，如在途中滴落，则定期拖洗地面。当天浸油完成后，使用盖子将浸油池密闭。浸油池防锈油挥发出的废气经密闭的浸油房系统收集后，通过管道进入两级活性炭吸附一体机中处理后高空排放。本评价要求浸油房做好防渗措施，在晾干的产品架底部设置托盘接住不慎滴落的废防锈油。浸油池每月进行一次捞渣，采用人工方式将池底的油渣打捞。根据生产情况，每日不定量补充防锈油至池内，保持池载量80%。此过程中会产生非甲烷总烃、噪声、废油桶、废防锈油、废含油抹布及手套、废活性炭。 ⑤校验：将成膜后的工件采用人工检查，若肉眼检查表面有凹凸不平等瑕疵，则作不合格品处理；反之打包出厂。此过程中会产生不合格品、废包装材料。 本项目地面清洁方式为人工采用扫把和拖把清洁，因此会产生清洗拖把的废水。 二、主要污染工序 本项目主要污染工序见下表。 主要污染工序一览表 类型 产污工序 主要污染物 废气 焊接 烟尘 浸油 非甲烷总烃 食堂油烟 饮食业油烟 废水 生活污水 pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总磷 地面拖洗废水 CODCr、SS、石油类 噪声 机械设备 连续等效A声级 固体废物 员工生活 生活垃圾 浸油 废油桶、废防锈油、废含油抹布及手套、废活性炭 校验 不合格品 焊接 废焊丝、除尘器收集尘 原料 废包装材料 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目依托租赁的厂房进行生产，不扩建厂房。 1、搬迁前情况 以下内容根据环评验收数据及实际情况填写。 （1）搬迁前环保手续履行情况 搬迁前手续履行情况 项目名称 环评批复情况 建设情况 验收批复情况 排污许可证制度执行情况 南昌市烨赫汽车配件有限公司年产8万件仪表板管梁总成项目 南行审环评字[2022]35号 年产8万件仪表板管梁总成 已验收 管理类别：登记管理； 有效期：2024年1月23日-2029年1月22日；编号：91360121MA38J67B4K001X 南昌市烨赫汽车配件有限公司年产40万件仪表板管梁总成扩建项目环境影响报告表 蓝环评字[2023]81号 年产40万件仪表板管梁总成 已验收 （2）搬迁前污染物排放情况 搬迁前污染物排污情况一览表 类型 项目 验收监测结果 执行标准 mg/m3 kg/h t/a kg/h mg/m3 废气 排气筒1#处理后 非甲烷总烃 11.9 6.65×10-2 0.351 8.5 120 排气筒2#处理后 颗粒物 26.9 0.225 1.189 2.95 120 废水739.2m3/a pH（无量纲） 7.06～7.30 / / / / CODCr 175 / 0.129 / 500 BOD5 68.7 / 0.051 / 300 SS 38 / 0.028 / 400 氨氮 14.2 / 0.010 / 45 石油类 0.17 / 0.0001 / 20 总磷 1.72 / 0.001 / / 注1：根据环评批复要求，废气排放速率从严执行标准值50%。 注2：非甲烷总烃验收结果低于总量指标（3.32+3.44=6.76t/a）。 搬迁前污染物排污情况一览表 类型 项目 排放量t/a 固体废物（产生量） 除尘器收集尘 0.8 废包装材料 0.7 不合格品 3.4 废焊丝 13.19 废防锈油 0.05 废含油抹布及手套 0.10 废油桶 13.534 废活性炭 20.8 综上可知，搬迁前验收数据达标。 （3）搬迁后厂址存在的主要环境问题和解决方案 项目拟入驻的厂房为江西省苏达轴瓦有限公司的仓库，目前1号厂房已全部清空，2号厂房还剩余部分材料未清空。出租方承诺本项目入驻前会全部清空。 1号厂房 2号厂房 图2-3项目现状图 （4）原有项目搬迁注意事项 经对现有项目现场调查，现有存在的主要环境问题为拆除及搬迁设备过程中会对周边环境产生影响。参考《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》（环保部公告2017第78号）要求： 项目应严格按照《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》的要求妥善进行。 |

# 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气 1、区域大气环境质量现状达标情况分析 项目所在区域基本污染物环境质量现状达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本评价采用江西省生态环境厅公布的2022年江西省各县（市、区）六项基本大气污染物中南昌县的数据。 引用大气例行监测数据 污染物 年度评价指标 评价标准（μg/m3） 现状浓度（μg/m3） 达标情况 SO2 年均浓度 60 8 达标 NO2 年均浓度 40 22 达标 PM2.5 年均浓度 35 28 达标 PM10 年均浓度 70 55 达标 CO 95%位数日平均质量浓度 4000 1200 达标 O3 90%位数日平均质量浓度 160 141 达标 由上表可知，项目所在地2022年环境空气中的SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3日均浓度和年均浓度可以达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ/T2.2-2018)，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，故项目所在地2022年区域环境空气质量属达标区域，环境空气质量良好。 2、其他污染物环境质量现状 项目涉及的其他大气污染物为非甲烷总烃。经查《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响型）》（试行），“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。” 对照环境工程评估中心“《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南常见问题解答”（2021年10月20日起实施）：技术指南中提到“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物”，其中环境空气质量标准指《环境空气质量标准》（GB3095）和地方的环境空气质量标准，不包括《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D、《工业企业设计卫生标准》（TJ36-97）、《前苏联居住区标准》（CH245-71）、《大气污染物综合排放标准详解》等导则或参考资料。排放的特征污染物需要在国家、地方环境空气质量标准中有限值要求才涉及现状监测，且优先引用现有监测数据。 鉴于非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》限值，故可不引用或补充现状监测数据加以说明。 二、地表水环境质量 项目废水经预处理后进入小蓝污水处理厂集中处理，达标后排入雄溪河。因此本项目废水最终受纳水体为雄溪河、莲塘河。本项目的水环境质量现状引用《铂瑞能源（南昌）有限公司100吨/天污泥掺烧处置项目》中铂瑞能源（南昌）有限公司2021年委托江西贯通检测有限公司布设6个地表水环境监测断面监测数据，其监测断面布设情况见下表。本项目的废水受纳水体与江西高科药包有限公司项目的受纳水体一致，且2021年11月3日～5日至今项目周边环境质量基本未发生变化。因此引用的环境质量现状数据可以说明本项目所在地现在的地表水环境质量状况。 地表水水环境监测布点名称及位置 断面编号 监测断面位置 断面功能 所在河流 备注 SW1 小蓝污水处理厂废水进入雄溪河处上游500m 对照断面 雄溪河上支上半段 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准 SW2 小蓝污水处理厂废水进入雄溪河处下游500m 混合断面 雄溪河上支下半段 SW3 雄溪河与莲塘河交汇口 混合断面 莲塘河 SW4 雄溪河与莲塘河交汇口上游500m 背景断面 莲塘河 SW5 雄溪河与莲塘河交汇口下游500m 混合断面 莲塘河 SW6 雄溪河与莲塘河交汇口下游1500m 消减断面 莲塘河 地表水环境质量现状监测结果统计一览表（单位：mg/L，pH无量纲） 监测日期 监测项目 监测结果 Ⅳ类标准值 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 2021年 11月03日 pH值 7.3 7.3 7.4 7.1 7.0 7.2 6~9 CODCr 17 19 14 18 24 15 30 BOD5 3.3 3.8 2.8 3.6 4.9 3.0 6 SS 16 15 13 12 14 11 60 NH3-N 0.150 0.748 0.129 0.104 1.35 0.169 1.5 TP 0.12 0.06 0.11 0.06 0.25 0.14 0.3 TN 4.55 6.50 4.34 3.64 6.29 4.74 / 石油类 0.02 0.01L 0.03 0.03 0.01 0.02 0.5 氟化物 0.36 0.64 0.47 0.44 0.40 0.59 1.5 铬 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.05 砷 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 0.1 汞 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 0.001 铅 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 0.05 镉 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 0.005 2021年 11月04日 pH值 7.3 7.3 7.4 7.1 6.8 7.1 6~9 CODCr 16 19 14 17 23 16 30 BOD5 3.2 3.8 2.7 3.4 4.7 3.2 6 SS 17 14 15 14 15 12 60 NH3-N 0.161 0.775 0.151 0.117 1.37 0.209 1.5 TP 0.11 0.06 0.10 0.06 0.25 0.13 0.3 TN 4.57 6.54 4.37 3.67 6.33 4.77 / 石油类 0.02 0.02 0.02 0.01L 0.01 0.02 0.5 氟化物 0.34 0.62 0.45 0.43 0.40 0.62 1.5 铬 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.05 砷 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 0.1 汞 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 0.001 铅 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 0.05 镉 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 0.005 2021年 11月05日 pH值 7.2 7.4 7.4 7.1 7.0 7.2 6~9 CODCr 16 19 14 17 23 16 30 BOD5 3.2 3.7 2.7 3.2 4.7 3.1 6 SS 18 16 13 15 16 13 60 NH3-N 0.178 0.769 0.135 0.126 1.36 0.191 1.5 TP 0.12 0.06 0.11 0.07 0.25 0.13 0.3 TN 4.62 6.57 4.40 3.69 6.37 4.84 / 石油类 0.01 0.02 0.03 0.02 0.01L 0.02 0.5 氟化物 0.35 0.64 0.46 0.43 0.39 0.61 1.5 铬 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.03L 0.05 砷 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 3×10-4L 0.1 汞 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 4×10-5L 0.001 铅 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 1×10-3L 0.05 镉 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 1×10-4L 0.005 由上表分析可知，SW1、SW2、SW3、SW4、SW5、SW6四个监测断面水质均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体的要求，表明目前雄溪河、莲塘河水体水质较好。 三、声环境质量 根据江西省生态环境厅发布的《2022江西省生态环境状况公报》：2022年，全省设区城市声环境质量较好。全省设区城市昼间区域噪声平均值为54.3分贝，声环境质量水平为二级（较好）。11个设区城市中九江和新余2个城市声环境质量为三级（一般），其余9个城市均为二级（较好）。 根据南昌市生态环境局发布的《南昌市环境质量概要2022年》：2022年南昌市城区区域环境噪声昼间等效声级为54.5分贝，较去年下降0.1分贝，区域环境噪声总体水平等级为二级，评价结果为较好。全年南昌市城区区域环境噪声达标率为93.4%。 项目厂界外周边50米范围内无声环境保护目标，无需进行现状监测。 四、生态环境 本项目位于南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝汽车城，属于合规工业园。根据项目土地规划及租赁厂房的土地证可知，本项目用地为工业用地，且租赁厂房进行生产不新增用地。因此可不进行生态现状调查。 五、电磁辐射 项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 六、地下水、土壤 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目可能存在污染途径的是危废暂存间和浸油房，本项目位于江西省苏达轴瓦有限公司厂房，按要求做好防腐防渗正常情况下将不会对土壤、地下水造成影响。因此本项目不进行土壤、地下水环境现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于南昌小蓝经济技术开发区。根据现场踏勘，大气环境500米范围内无自然保护区、风景名胜区等特殊保护区；声环境厂界外50米范围内无声环境保护目标；地下水环境厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。分布详见附图二。 项目环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 坐标/m 距厂界距离（m） 规模（户） 标准 X Y 环境空气 厂界500m范围内无大气环境保护目标 地表水 莲塘河 E 1470 0 1330 小河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准 雄溪河 EN 1690 315 1670 中河 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准 雁沙湖 WN -990 178 1000 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 声环境 厂界50m范围内无声环境保护目标 地下水环境 厂界500m范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源 生态环境 项目位于产业园区，无生态环境保护目标 注：以项目中心坐标为原点。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 项目颗粒物、非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，厂内挥发性有机物无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中限值要求。饮食业油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的小型规模。具体标准详见下表。 大气污染物排放限值一览表 污染物 最高允许排放浓度（mg/m3） 最高允许排放速率 无组织排放监控浓度限值 排气筒高度（m） 速率（kg/h） 监控点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 120 15 10 周界外浓度最高点 4.0 颗粒物 120 15 3.5 1.0 厂区内VOCs无组织排放限值单位：mg/m3 污染物项目 排放限值 限值含义 无组织排放监控位置 NMHC 10 监控点处1h平均浓度值 在厂房外设置监控点 30 监控点处任意一次浓度值 饮食业单位规模划分 规模 小型 中型 大型 基准灶头数 ≥1，＜3 ≥3，＜6 ≥6 对应灶头总功率 1.67，＜5 ≥5，＜10 ≥10 对应排气罩灶面总投影面积（m2） ≥1.1，＜3.3 ≥3.3，＜6.6 ≥6.6 饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 二、废水 本项目综合废水经过预处理，pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、总磷、氨氮、动植物油执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级，接入市政污水管网再排入小蓝污水处理厂深度处理，小蓝污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入雄溪河。 废水排放标准单位：mg/L（pH除外） 标准来源 污染物名称 pH CODCr BOD5 SS 氨氮 石油类 动植物油 总磷 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 6~9 500 300 400 / 20 100 / 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 6~9 50 10 10 5 1 1 1 三、噪声 运营期厂界区域环境噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体标准限值见下表。 噪声排放标准单位：dB（A） 标准 噪声限值 昼间 夜间 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 65 55 四、固体废物 一般工业固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求执行，暂存于固废间，仓库应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）。 |
| 总量 控制 指标 | 搬迁前 搬迁前排放综合废水557.7t/a（387.2t/a+170.5t/a），经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级后，汇入小蓝污水厂，其处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入雄溪河。废水污染物总量纳入小蓝污水处理厂总量指标。 考核指标： CODCr：387.2t/a×178.2mg/L×10-6+170.5t/a×177mg/L×10-6=0.099t/a， NH3-N：387.2t/a×23.2mg/L×10-6+170.5t/a×23.5mg/L×10-6=0.013t/a。 控制指标： CODCr：387.2t/a×50mg/L×10-6+170.5t/a×50mg/L×10-6=0.028t/a， NH3-N：387.2t/a×5mg/L×10-6+170.5t/a×5mg/L×10-6=0.003t/a， VOCs：3.32+3.44=6.76t/a（有组织） （2）搬迁后 搬迁后排放综合废水1508.1t/a，经预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级后，汇入小蓝污水厂，其处理后的尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入雄溪河。废水污染物总量纳入小蓝污水处理厂总量指标。 考核指标： CODCr：1508.1t/a×176mg/L×10-6=0.265t/a（保留三位小数）， NH3-N：1508.1t/a×24.5mg/L×10-6=0.037t/a（保留三位小数）。 控制指标： CODCr：1508.1t/a×50mg/L×10-6=0.075t/a（保留三位小数）， NH3-N：1508.1t/a×5mg/L×10-6=0.008t/a（保留三位小数）。 VOCs：5.73t/a（有组织）。 |

# 主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场踏勘，本项目使用现有厂房来进行生产活动，本项目仅进行设备安装、调试，不涉及拆装建筑物，工程量较小，施工期污染物排放对周围环境的影响较小，因此本评价不对施工期作详细分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护措施 | 一、废气 1、源强核算 废气污染源产生、正常排放汇总表 产排 污环节 排放 形式 污染物 种类 污染物产生量和浓度 污染治理设施 污染物排放量和浓度 执行标准 产生量 产生浓度 风量 收集效率 去除 效率 是否可行技术 处理工艺 排放量 排放浓度 排放速率 排放浓度 t/a kg/h mg/m3 m3/h % % t/a kg/h mg/m3 kg/h mg/m3 浸油 有组织 非甲烷总烃 11.7 5.91 227 26000 90 51 是 两级活性炭 5.73 2.89 112 10 120 无组织 1.3 0.66 / / / / / / 1.3 0.66 / / 4.0 焊接 有组织 颗粒物 0.99 0.19 11.9 16000 90 95 是 袋式除尘器 0.05 0.009 0.56 3.5 120 无组织 0.11 0.02 / / / / / / 0.11 0.02 / / 1.0 食堂油烟 有组织 饮食业油烟 0.0166 0.01 2.52 4000 100 60 是 油烟净化器 0.00664 0.004 1 / 2.0 废气污染源非正常排放汇总表 产排 污环节 污染物 排放形式 污染物 种类 非正常排放频次 污染物排放量和浓度 控制措施 次数 单次持续时间 总排放时间 排放量 排放浓度 次/年 小时 小时 kg/a kg/h mg/m3 浸油 有组织 非甲烷总烃 2 1 2 11.82 5.91 227 企业应加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止废气事故排放 焊接 有组织 颗粒物 2 1 2 0.38 0.19 11.9 食堂油烟 有组织 饮食业油烟 2 1 2 0.02 0.01 2.52 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、污染源强核算过程 项目运营期产生的废气主要为焊接废气、浸油废气、饮食业油烟。 （1）焊接废气 参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33-37机械行业系数手册，09焊接工段颗粒物产污系数为9.19kg/t-原料。本项目焊丝用量为120t，烟尘产生量为1.10t/a，用袋式除尘器对焊接烟尘进行收集处理后，于15m高排气筒（DA001）高空排放。拟建集气罩收集废气，收集效率约90%（《参考南昌市烨赫汽车配件有限公司年产8万件仪表板管梁总成项目》南行审环评字[2022]35号），风机风量为16000m3/h，处理效率约95%，本项目焊接时间按16h/d计。有组织产生量为0.99t/a、0.19kg/h、11.9mg/m3，排放量为0.05t/a、0.009kg/h、0.56mg/m3。无组织排放量为0.11t/a、0.02kg/h。 （2）浸油废气 本项目在浸油工序过程使用防锈油20t/a，主要污染物为VOCs（以非甲烷总烃表征）的产污系数依据附件9防锈油MSDS中石油溶剂40%-65%计，本次评价按照最不利因素考虑，即65%；其中矿物油常温下不易挥发，本次评价不做定量分析。浸油工序为6-8h/d，按最不利因素6h挥发计，非甲烷总烃产生量为13t/a。废气经收集系统收集通过两级活性炭吸附处理后，于15m高排气筒（DA002）高空排放。风机风量为26000m3/h，浸油房为单独密闭空间收集废气，收集效率为90%（参考《2021年主要大气污染物重点工程减排量核算方法》表1，密闭空间收集效率为90%），处理效率为51%（参考《2021年主要大气污染物重点工程减排量核算方法》，一次活性炭吸附效率为30%，经核算后两级活性炭处理效率约为51%）。非甲烷总烃有组织产生量为11.7t/a、4.43kg/h、170mg/m3，排放量为5.73t/a、2.17kg/h、83.5mg/m3。无组织排放量为1.3t/a、0.49kg/h。 本项目VOCs平衡表单位：t/a 投入量 产出量 项目 数量 项目 数量 防锈油 12 有组织 11.7 无组织 1.3 废防锈油 0.05 产品 6.95 合计 12 合计 20 （3）食堂油烟 职工食堂食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据有关资料类比调查，目前居民人均食用油日用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2%~4%，本评估取平均值3%。项目劳动定员56人，工作330天。按日均烹饪时间5小时计，食堂设2个基准灶头，每个灶台基准排风量按2000m3/h计，则油烟产生量约为16.6kg/a，速率为0.01kg/h，浓度为2.52mg/m3，食堂油烟净化器的处理效率为60%，则油烟的排放量为6.64kg/a，速率为0.004kg/h，排放浓度约为1mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)小型规模标准。最后从屋顶通过专用烟道（DA003）高空排放。 3、废气治理可行性分析 根据“《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018）表25汽车制造业大气污染治理推荐可行技术清单”可知，焊接产生的颗粒物污染物治理可行技术包括袋式过滤、静电净化。焊接废气采用袋式除尘器，布袋除尘原理：滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。 本项目有机废气采用两级活性炭吸附处理，活性炭吸附原理：废气的分子扩散到固体吸附剂表面，有害成分被吸附而达到净化。主要优点为可处理含有低浓度的碳氢化合物和低温废气；处理程度可以控制。 根据《南昌市烨赫汽车配件有限公司年产40万件仪表板管梁总成扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》监测数据可知，搬迁前废气经治理措施处理后，均达标。因此，本项目采用的废气处理措施为可行性技术。 治理措施依托可行性：废气污染物种类不变，因此治理措施无需变化；浸油房规模不变，有机废气风机风量无需变化。搬迁后场地有所扩大，考虑整个焊接区的集气效果，为此适当新增风机增大风量及收集管道。因此依托原有治理措施可行。 4、废气环境影响分析 根据表4-1，搬迁后产生的非甲烷总烃经两级活性炭吸附处理后，排放速率为0.76kg/h；焊接废气经袋式除尘器处理后，排放速率为0.009kg/h；颗粒物、非甲烷总烃均达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值，对外环境影响较小。由表4-2可知，在非正常情况下，废气排放浓度和速率显著增加。为防止废气事故排放，企业应在生产过程中加强管理，一旦废气治理系统故障，立即停产检修，防止事故废气排放。同时，企业应加强生产管理，根据设备性质和要求做相应的点检和检修，预防事故的发生。 综上所述，在企业妥善管理的前提下，本项目外排废气经过处理后可达标排放。 5、排气口设置情况及监测计划 本项目属于“三十一、汽车制造业36-85汽车零部件及配件制造367”中登记管理。参照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）可知，废气排放监测点位、监测项目和最低监测频次见下表。 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别 排放口基本情况 排放标准 监测要求 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 编号及名称 类型 地理坐标 （mg/m3） kg/h 监测点位 监测因子 监测频次 有组织 15 0.6 常温 DA001 一般排放口 115°53′25.042″，28°31′1.482″ 120 3.5 DA001出口 颗粒物 1次/年 无组织 / / / / / / 1 / 厂界 有组织 15 0.6 常温 DA002 一般排放口 115°53′24.30893″，28°30′57.581″ 120 10 DA002出口 非甲烷总烃 1次/年 无组织 / / / / / / 4 / 厂界 / / / / / / 10 / 厂房外，厂区内 有组织 15 0.6 常温 DA003 一般排放口 115°53′26.3″，28°31′1.530″ 2.0 / DA003出口 饮食业油烟 1次/年 二、废水 1、废水分析情况 废水污染物产排情况表 产排污环节 类别 污染物 污染物产生量和浓度 污染治理措施 污染物排放量和浓度 废水量 产生浓度 产生量 处理能力 主要治理工艺 去除效率 是否可行技术 废水量 排放量 m3/a mg/L t/a m3/d % m3/a t/a 员工生活 生活污水 pH（无量纲） 1478.4 6-9 - 3+3.072 化粪池+隔油池 - 是 1478.4 - CODCr 250 0.370 30 0.259 BOD5 150 0.222 20 0.177 SS 150 0.222 50 0.111 NH3-N 25 0.037 0 0.037 动植物油 20 0.030 30 0.021 总磷 4 0.006 0 0.006 运营生产 地面拖洗废水 CODCr 29.7 300 0.009 30 29.7 0.006 SS 300 0.009 50 0.004 石油类 30 0.0009 30 0.0006 产排污环节 类别 污染物 污染物产生量和浓度 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 废水量 排放浓度 排放量 浓度 浓度 m3/a mg/L t/a mg/L mg/L 运营期 综合废水 pH（无量纲） 1508.1 6-9 - 6-9 6-9 CODCr 176 0.265 500 50 BOD5 117 0.177 300 10 SS 76.3 0.115 400 10 NH3-N 24.5 0.037 / 5 石油类 0.398 0.0006 20 1 动植物油 13.9 0.021 100 1 总磷 3.98 0.006 / 1 （1）生活污水 本项目设有食堂，劳动定员56人，年工作天数按330天计。根据《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017）中S912的指标计算，职工生活用水量按100L/人·d计算，则本项目用水量为5.6m3/d（1848m3/a），排放量根据《城市给水工程规划规范》（GB50282）中按用水量的80%计，则生活污水产生量为4.48m3/d（1478.4m3/a），损耗1.12m3/d（369.6m3/a）。 （2）地面拖洗废水 项目浸油过程中会滴落些许废防锈油，造成地面污渍，需要拖洗，因此需要对拖把等清洁物件进行清洗。地面拖洗废水中主要污染物及其产生浓度类比《汽车配件冲压焊接、特装部品冲焊装配项目》{渝（津）环准〔2020〕224号}，该项目产品为汽车配件、特装部品，其地面拖洗水含油物质主要为防锈油、机油、液压油等，与本项目相似，因此类比可行。每天拖洗一次，每次约使用0.1m3/d，本项目330天工作时长，即33m3/a，损耗10%（3.3m3/a），排放量为29.7m3/a（0.09m3/d）。 2、废水治理设施技术可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）中6.1可行技术要求“对采用相应污染防治可行技术的，或者新建、改建、扩建建设项目排污单位采用环境影响评价审批意见要求的污染治理技术的，原则上认为排污单位具有符合国家要求的污染防治设施或污染物处理能力；对于未采用的，排污单位应当在申请时提供相关证明材料”。南昌县行政审批局出具的《关于南昌市烨赫汽车配件有限公司年产8万件仪表板管梁总成项目环境影响报告表的批复》（南行审环评字[2022]35号）提到搬迁前清洗废水、生活污水可经化粪池处理达标后排入小蓝污水处理厂，又根据《南昌市烨赫汽车配件有限公司年产40万件仪表板管梁总成扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》监测数据可知，搬迁前废水经治理措施处理后，均达标。因此，本项目采用的废水处理措施为可行性技术。 本项目综合废水经预处理后废水排放口处主要污染物浓度可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级，污水处理厂尾水可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。项目废水经预处理后纳管进入污水处理厂集中处理，不会进入周边河道，故对项目附近河道水质影响较小。 3、依托厂区污水处理设施可行性分析 根据工程可知，本项目租赁江西省苏达轴瓦有限公司1号厂房、2号厂房和综合楼2层。目前该厂区内共有5家企业，分别为2号厂房部分为南昌农达农资有限公司，主要生产薄膜，员工人数约为5人，未设食堂；3号厂房和4号厂房为江西江铃李尔内饰系统有限公司，主要生产汽车内饰座椅，员工人数约为40人，未设食堂；5号厂房为上海松芝汽车空调有限公司，主要生产汽车空调，员工人数约为20人，未设食堂；综合楼1、3、4层为江西省苏达轴瓦有限公司，员工人数约为15人，设有食堂。 根据《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017）中S912的指标，未设食堂企业职工人数为65人，生活用水量按50L/人·d计（生活污水排放量为3.25m3/d），设有食堂企业职工人数为15人，生活用水量按100L/人·d计（生活污水排放量为1.5m3/d）。生活污水均依托出租方的化粪池，总容积为21m3。经使用后，仍有11.68m3/d的剩余容量。故项目废水依托厂房现有化粪池是可行的。由于本项目使用的化粪池为多个单位共用，因此环保责任主体为出租方（江西省苏达轴瓦有限公司），本评价要求建设单位根据监测计划定期监测本项目废水，以做到监管废水达标情况。 4、依托污水处理设施可行性分析 根据工程可知，本项目废水经预处理后，外排废水水质可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级。小蓝污水处理厂位于小蓝经济技术开发区金沙一路东侧、富山二路南侧，小蓝污水处理厂一期（3万m3/d）工程于2008年10月投入试运行。小蓝污水处理厂二期处理规模为5万m3/d，由于一期进行技术改造，其中0.5万m3/d处理规模并入二期，小蓝污水处理厂处理总规模为7.5万m3/d。一期采用气浮+SBR水处理工艺，二期采用CASS工艺，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。小蓝污水处理厂目前废水处理量约5万t/d，仍有2.5万t/d的剩余容量，搬迁后排放废水总量约为4.57m3/d，本项目废水约占余量的0.01828%，且本项目位于小蓝污水处理厂的纳污范围，故项目废水经小蓝污水处理厂处理是可行的。 综上，只要企业积极落实相关废水处理措施，本项目产生的废水经处理之后能够达标排放，对项目所在区域水文环境影响较小。 5、排放口基本情况及监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）可知，非重点排污单位废水主要监测指标最低监测频次见下表。 排放口基本要求 产排污环节 类别 排放方式 排放去向 排放规律 排放编号及名称 排放类型 地理坐标 pH、BOD5、SS、NH3-N、CODCr、石油类、动植物油、总磷 综合废水 间接排放 雄溪河 排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 厂区总排口DW001 一般排放口 115°53′27.941″，28°30′59.608″ 监测计划 排放口编号 污染物 名称 监测设施 自动监测设施安装位置 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求 自动监测是否联网 自动监测仪器名称 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 DW001 pH □自动 √手工 / / / / 每次1日，每日取样4次 1次/年 GB6920-1986 CODCr HJ828-2017 BOD5 HJ505-2009 SS GB/T11901-1989 NH3-N HJ535-2009 石油类 HJ637-2018 动植物油 HJ637-2018 总磷 GB11893-1989 6、环境影响分析 小结：项目生活污水经化粪池处理后经由市政污水管网排入小蓝污水处理厂，主要污染物pH、CODCr、BOD5、SS、总磷、动植物油、氨氮应达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级要求，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准外排，对外环境影响较小。 三、噪声 1、源强核算及治理措施 本项目无室外噪声源，室内噪声源分布情况见下表。 噪声污染源产生、排放汇总表单位：dB（A） 序号 建筑物 声源名称 声压级 控制 措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级 运行时段h/d 建筑物插入损失 建筑物外噪声声级 建筑物外距离/m X Y Z 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 东 南 西 北 1 1号厂房 焊接设备1 80 隔声、减振 -7.8 -32 1.2 2.8 6 27.2 32 76.1 69.4 56.3 54.9 16 20 56.06 49.44 36.31 34.90 1 1 1 1 2 焊接设备2 80 -8.6 -31 1.2 3.6 7 26.4 31 73.9 68.1 56.6 55.2 16 20 53.87 48.10 36.57 35.17 1 1 1 1 3 焊接设备3 80 -9.4 -31 1.2 4.4 7 25.6 31 72.1 68.1 56.8 55.2 16 20 52.13 48.10 36.84 35.17 1 1 1 1 4 焊接设备4 80 -31.8 -3.2 1.2 26.8 34.8 3.2 3.2 56.4 54.2 74.9 74.9 16 20 36.44 34.17 54.90 54.90 1 1 1 1 5 焊接设备5 80 -31 -4 1.2 26 34 4 4 56.7 54.4 73.0 73.0 16 20 36.70 34.37 52.96 52.96 1 1 1 1 6 焊接设备6 80 -30.2 -4.8 1.2 25.2 33.2 4.8 4.8 57.0 54.6 71.4 71.4 16 20 36.97 34.58 51.38 51.38 1 1 1 1 7 焊接设备7 80 -29.4 -5.6 1.2 24.4 32.4 5.6 5.6 57.3 54.8 70.0 70.0 16 20 37.25 34.79 50.04 50.04 1 1 1 1 8 焊接设备8 80 -28.6 -6.4 1.2 23.6 31.6 6.4 6.4 57.5 55.0 68.9 68.9 16 20 37.54 35.01 48.88 48.88 1 1 1 1 9 焊接设备9 80 -27.8 -7.2 1.2 22.8 30.8 7.2 7.2 57.8 55.2 67.9 67.9 16 20 37.84 35.23 47.85 47.85 1 1 1 1 10 焊接设备10 80 -27 -8 1.2 22 30 8 8 58.2 55.5 66.9 66.9 16 20 38.15 35.46 46.94 46.94 1 1 1 1 11 焊接设备11 80 -26.2 -8.8 1.2 21.2 29.2 8.8 8.8 58.5 55.7 66.1 66.1 16 20 38.47 35.69 46.11 46.11 1 1 1 1 12 焊接设备12 80 -25.4 -9.6 1.2 20.4 28.4 9.6 9.6 58.8 55.9 65.4 65.4 16 20 38.81 35.93 45.35 45.35 1 1 1 1 13 焊接设备13 80 -24.6 -10.4 1.2 19.6 27.6 10.4 10.4 59.2 56.2 64.7 64.7 16 20 39.15 36.18 44.66 44.66 1 1 1 1 14 焊接设备14 80 -23.8 -11.2 1.2 18.8 26.8 11.2 11.2 59.5 56.4 64.0 64.0 16 20 39.52 36.44 44.02 44.02 1 1 1 1 15 焊接设备15 80 -23 -12 1.2 18 26 12 12 59.9 56.7 63.4 63.4 16 20 39.89 36.70 43.42 43.42 1 1 1 1 16 焊接设备16 80 -22.2 -12.8 1.2 17.2 25.2 12.8 12.8 60.3 57.0 62.9 62.9 16 20 40.29 36.97 42.86 42.86 1 1 1 1 17 焊接设备17 80 -21.4 -13.6 1.2 16.4 24.4 13.6 13.6 60.7 57.3 62.3 62.3 16 20 40.70 37.25 42.33 42.33 1 1 1 1 18 焊接设备18 80 -20.6 -14.4 1.2 15.6 23.6 14.4 14.4 61.1 57.5 61.8 61.8 16 20 41.14 37.54 41.83 41.83 1 1 1 1 19 焊接设备19 80 -19.8 -15.2 1.2 14.8 22.8 15.2 15.2 61.6 57.8 61.4 61.4 16 20 41.59 37.84 41.36 41.36 1 1 1 1 20 焊接设备20 80 -19 -16 1.2 14 22 16 16 62.1 58.2 60.9 60.9 16 20 42.08 38.15 40.92 40.92 1 1 1 1 21 手动焊机1 80 -10.2 -24.8 1.2 5.2 13.2 24.8 24.8 70.7 62.6 57.1 57.1 16 20 50.68 42.59 37.11 37.11 1 1 1 1 22 手动焊机2 80 -9.4 -25.6 1.2 4.4 12.4 25.6 25.6 72.1 63.1 56.8 56.8 16 20 52.13 43.13 36.84 36.84 1 1 1 1 23 手动焊机3 80 -8.6 -26.4 1.2 3.6 11.6 26.4 26.4 73.9 63.7 56.6 56.6 16 20 53.87 43.71 36.57 36.57 1 1 1 1 24 手动焊机4 80 -7.8 -27.2 1.2 2.8 10.8 27.2 27.2 76.1 64.3 56.3 56.3 16 20 56.06 44.33 36.31 36.31 1 1 1 1 25 手动焊机5 80 -7 -28 1.2 2 10 28 28 79.0 65.0 56.1 56.1 16 20 58.98 45.00 36.06 36.06 1 1 1 1 26 手动焊机6 80 -6.2 -28.8 1.2 1.2 9.2 28.8 28.8 83.4 65.7 55.8 55.8 16 20 63.42 45.72 35.81 35.81 1 1 1 1 27 手动焊机7 80 -5.4 -29.6 1.2 0.4 8.4 29.6 29.6 93.0 66.5 55.6 55.6 16 20 72.96 46.51 35.57 35.57 1 1 1 1 28 手动焊机8 80 -5.4 -30.4 1.2 0.4 7.6 29.6 30.4 93.0 67.4 55.6 55.3 16 20 72.96 47.38 35.57 35.34 1 1 1 1 29 手动焊机9 80 -6.2 -31.2 1.2 1.2 6.8 28.8 31.2 83.4 68.3 55.8 55.1 16 20 63.42 48.35 35.81 35.12 1 1 1 1 30 手动焊机10 80 -7 -32 1.2 2 6 28 32 79.0 69.4 56.1 54.9 16 20 58.98 49.44 36.06 34.90 1 1 1 1 31 除尘器 80 -10.2 -31 1.2 5.2 7 24.8 31 65.7 63.1 52.1 50.2 16 20 45.68 43.10 32.11 30.17 1 1 1 1 32 风机 85 11 -36 1.2 6 2 24 36 69.4 79.0 57.4 53.9 16 20 49.44 58.98 37.40 33.87 1 1 1 1 33 2号厂房 风机 85 31 -4 1.2 26 34 4 4 56.7 54.4 73.0 73.0 16 20 36.70 34.37 52.96 52.96 1 1 1 1 34 两级活性炭吸附一体机 75 30.2 -4.8 1.2 25.2 33.2 4.8 4.8 52.0 49.6 66.4 66.4 16 20 31.97 29.58 46.38 46.38 1 1 1 1 注：1号厂房空间相对位置以中心地理坐标115°53′25.076″，28°31′0.621″为原点（0，0，0），2号厂房空间相对位置以中心地理坐标115°53′25.067″，28°30′58.545″为原点（0，0，0）。 2、预测内容 （1）预测因子：等效A声级 （2）预测内容：主要噪声源对厂界外1m处的影响。 （3）预测模式 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4.2021）附录A（规范性附录）户外声传播的衰减和附录B（规范性附录）中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），在进行声环境影响预测时，一般采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近声源某一位置的倍频带声压级，A声级来预测计算距声源不同距离的声级。分别计算室外和室内两种工业声源。 ①室内声源等效室外声源声功率级计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算： 设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式4.3-1近似求出： 式中：TL——隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 也可按式4.3-2计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级： 式中： Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R——房间常数；R=Sα/(1−α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 R——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按式4.3-3计算所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： LP1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按式4.3-4计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： LP2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按式4.3-5将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 ②室外声源衰减模式 当已知某点的A声级时，预测点位置的声压级可按下列公式近似计算： A可选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带做估算。 式中： A——总衰减，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——声屏障引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 ③噪声叠加公式 项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti——i声源在T时段内的运行时间，s。 ④预测点的预测等效声级计算公式： 式中： Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A) 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量”，本项目以厂界噪声贡献值进行达标分析。 （4）预测结果及评价 考虑车间墙体隔声、建筑物隔声和距离衰减等因素的作用，经计算得厂界噪声预测结果见下表所示。 厂界环境噪声预测结果 项目 厂界东 厂界南 厂界西 厂界北 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 标准值 65 55 65 55 65 55 65 55 贡献值 52.8 52.8 51.4 51.4 48.5 48.5 49.9 49.9 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 达标 通过上表分析，本项目产生噪声经距离等衰减后，对厂界四周噪声影响贡献值在48.5-52.8dB（A）之间，项目噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3、监测计划 依据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）和本项目情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表。 项目噪声监测要求 监测点位 监测指标 监测频次 排放标准 其他 厂界外1m 噪声 1次/季 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 昼夜监测 四、固体废物 1、源强核算 固体废物污染源产生、排放汇总表 固废产生环节 固废名称 固废属性 主要有毒有害物质名称 物理 性状 环境危险特性 产生量 t/a 贮存方式 利用处置方式和去向 利用或处置量t/a 环境管 理要求 生活办公 生活垃圾 生活垃圾 / 固态 / 9.24 垃圾桶 交由环卫部门处理 9.24 建立环境 管理 台账制度 生产过程 除尘器收集尘 一般工业固体废物 / 固态 / 0.981 袋装 外售综合利用 0.981 废包装材料 / 固态 / 0.5 袋装 外售综合利用 0.5 不合格品 / 固态 / 3.4 袋装 外售综合利用 3.4 废焊丝 / 固态 / 15.7 袋装 外售综合利用 15.7 废防锈油 危险废物 烃类 液态 T，I 0.05 桶装 交由资质单位处理 0.05 废含油抹布及手套 烃类 固态 T/In 0.05 袋装 0.05 废油桶 烃类 固态 T，I 22.827 堆放 22.827 废活性炭 烃类 固态 T 16.71 桶装 16.71 （1）生活垃圾：本项目劳动定员56人，年工作天数按330天计，人均生活垃圾产生量0.5kg/人•d计，生活垃圾产生量为9.24t/a，由环卫部门收集清运处置。 （2）不合格品：类别为900-013-S17，校验过程中会产生不合格品等，根据建设单位提供资料，1件产品约7—10kg（本项目取其均值8.5kg），不合格品产生量为1‰产品。本项目年产40万件仪表板管梁总成，则不合格品产生量为3.4t/a，在一般固废暂存库暂存后，交由物资回收公司处理。 （3）废焊丝：类别为900-001-S17，本项目焊接工序会产生少量废焊丝。根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（许海萍、刘琳等，湖北大学学报（自然科学版），2010年9月，第32卷第3期）“焊渣是在焊接过程中，焊条夹持部分使用后和清理焊缝产生的废弃物，夹持部分占焊条量的1/11，清理焊缝时焊渣量为焊条使用量的4%左右”可知，废焊丝产生量为15.7t/a。在一般固废暂存库暂存后，外售处理。 （4）除尘器收集尘：类别为900-001-S17，本项目焊接工序会收集部分烟尘，根据上文污染物源强核算产生量为0.981t/a。鉴于其产生量较少，在一般固废暂存库暂存后，外售处置。 （5）废包装材料：类别为900-003-S17，本项目包装工序会产生少量废包装材料，根据建设单位提供资料产生量为0.5t/a。在一般固废暂存库暂存后，外售处理。 （6）废油桶：本项目油桶重量约21kg/个，共1087个，则产生量为22.827t。根据《国家危险废物名录》（2021年版）规定，“900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物”知，属于HW08废矿物油与含矿物油废物。统一收集后暂存于危废间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置。 （7）废活性炭：项目有机废气使用活性炭吸附法处理，活性炭使用一段时间后会达到吸附饱和，需要更换，从而产生饱和活性炭废弃物，活性炭处理效率为51%，活性炭装填量0.895t、更换周期为30d，本项目吸附的有机废气量约为5.97t/a，则废活性炭产生量约为16.71t/a。根据《国家危险废物名录》（2021）中的规定“900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”。危险废物集中收集后暂存于危废间，定期交由有危险废物处置资质的单位清运处理。 （8）废含油抹布和手套：工件浸油过程会产生含油抹布和手套等。根据物料消耗，估算本项目废手套及含油擦拭物产生量0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），“900-041-49废弃的含油抹布、劳保用品”知，其属于HW49类危险废物。统一收集后暂存于危废间，定期交于有相关危险废物处理资质单位处置。 （9）废防锈油：本项目浸油过程中产品表面会残留些许灰尘，长期生产浸油池底会产生一定量的沾染油的沉渣。根据《国家危险废物名录》（2021年版）规定，“900-216-08使用防锈油进行铸件表面防锈处理过程中产生的废防锈油”知，属于HW08废矿物油与含矿物油废物。根据建设单位提供资料产生量为0.05t/a。 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废 物类别 危险废 物代码 产生量 （t/年） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废防锈油 HW08 900-216-08 0.05 生产过程 液态 烃类 有机物 30d T，I 暂存危废间， 交由危废单位处理 2 废油桶 HW08 900-249-08 22.827 固态 烃类 烃类 1d T，I 3 废活性炭 HW49 900-039-49 16.71 固态 活性炭 有机物 30d T 4 废含油抹布和手套 HW49 900-041-49 0.05 固态 烃类 烃类 1d T/In 2、环境管理要求 ①储存仓库要求：一般工业固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求执行，暂存于固废间，仓库应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。根据《国家危险废物名录》规定，本项目产生的危险废物，应按要求交由有资质单位处理。交由有附近资质单位处理前，危险废物的存储应单独设置一间存放室，企业拟建一间危废间，暂存间面积为9m2。 危废间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。建设单位作为排污单位，应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或按批次进行记录，异常情况应按次记录。 ②转运要求：根据危险废物收集类型和状态采用不同的容器转运。废含油抹布和手套采用内塑外编袋密封包装收集后运至危废间，油桶使用后拧紧桶盖运至危废间，废防锈油由托盘收集后定期倒至防渗包装桶运至危废间，废活性炭采用密封包装桶收集后运至危废间，将危险废物在产生处包装密封好，以防转运时泄漏。制作五联单并登记出库，运输至相应的危废处置单位。 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废间 废防锈油 HW08 900-216-08 2号厂房 9m2 桶装 3t 1a 2 废油桶 HW08 900-249-08 堆放 0.07t 1a 3 废活性炭 HW49 900-039-49 桶装 2t 90d 4 废含油抹布和手套 HW49 900-041-49 袋装 1t 1a 五、地下水、土壤 1、污染源与污染途径 本项目造成土壤、地下水污染的主要途径可能有： ①废水处理构筑物渗漏； ②事故情况下，废水等不能完全收集而流失于环境中。 2、地下水和土壤防渗、防污措施 目前，建设单位已针对可能对土壤、地下水造成影响的各环节，按“考虑重点，辐射全面”的防腐防渗原则进行建设，厂区防渗分区划分及防渗等级见下表。 地下水和土壤防渗分区表 分区 定义 厂内分区 防渗等级 简单防渗区 除污染区的其余区域 校验区、原料区、成品区、办公区 一般地面硬化 一般防渗区 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区 化粪池、固废间 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 重点防渗区 危害性大、毒性较大的生产装置区、液体产品装卸区等 危废间、浸油房 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行 各类固废在产生、收集和运输过程中应采取有效的措施防止固废散失，危险废物暂存场所按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求设置防漏、防渗措施。 跟踪监控计划 鉴于本项目对区域地下水、土壤无污染途径，查阅《排污许可证申请与核发技术规范汽车制造业》（HJ971-2018），对地下水、土壤无自行监测要求。综上，本次评价考虑不开展项目区域地下水、土壤跟踪监测。 六、生态 无。 七、环境风险 1、风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），项目涉及的危险物质使用量及临界量见下表。 项目Q值计算表 序号 危险物质名称 CAS号 最大存在总量qn/t 临界量 Qn/t 该种危险物质Q值 1 防锈油 / 1.4212 2500 0.00057 2 废防锈油 / 0.05 2500 0.00002 项目Q值总计 0.00059 注：原料防锈油最大储量为12×20L÷1000×0.935t/m3（按最大量计）=0.2244t，浸油池在线量为2*1*0.8m3*0.8*0.935t/m3（按最大量计）=1.1968t，合计为1.4212t。 经计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1，可直接判定环境风险潜势为I。 项目危险品主要影响途径见下表。 建设项目环境风险识别表 序号 风险源 主要危险物质 环境风险类型 环境风险途径 伴生/次生污染物 可能影响的环境敏感目标 1 生产 防锈油 泄漏、火灾、爆炸 主要是与空气混合能形成爆炸性混合物 爆炸危险性的过氧化物 主要影响附近的员工，对外环境影响较小 2 生产 废防锈油 泄漏、火灾、爆炸 主要是与空气混合能形成爆炸性混合物 爆炸危险性的过氧化物 2、主要的环境风险防范措施包括但不限于：建设方必须严格采取行之有效的防范泄漏措施，尽可能防止泄漏事故的发生。主要的环境风险防范措施为： （1）加强化粪池的防渗措施，以防止生活污水泄漏，造成土壤和地下水污染影响环境。 （2）定期检查环保设备、生产设备等器材的密封性，确认其功能完好，以防设备突然损坏造成废气泄漏。 （3）厂房建筑物间距符合防火规范；厂区总平面布置符合事故防范要求，根据生产工艺和项目特点配备相应的消防设施和应急救援设施，设置消防通道。 （4）浸油池泄油应急措施：使用不产生静电、不产生火花的工具对泄漏的油品进行回收并按有关规定进行处理，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复作业。 （5）对厂区内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记，对环境危险源、危险区域定期组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。在危险区域应设置必备的应急救援设施、通讯工具等，提高企业事故应急能力。同时对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，增强职工安全环保意识，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高员工事故应变能力。 3、风险结论 工程项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期杜绝防锈油的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全。项目涉及易燃、易爆物品，其储存、运输、使用等必须严格执行《危险化学品安全管理条例》以及相关的各项法律法规、规范性文件，制定并严格执行日常生产操作规程和相关的事故应急救援预案。项目建成后，严格执行安评及本环评中提出的风险防范措施，合理建设，风险事故将降至最低，也保证了厂区和周围人民生命财产安全。 八、电磁辐射 无。 |
| --- | --- |

# 环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气罩+袋式除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值 |
|  | DA002 | 非甲烷总烃 | 密闭空间收集+两级活性炭吸附 |  |
|  | 厂界无组织 | 颗粒物 | 加强通风 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 厂房外，厂区内 | 非甲烷总烃 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中限值 |
| 地表水环境 | DW001 | pH、CODCr、BOD5、SS、石油类、NH3-N、动植物油、总磷 | 1个化粪池3m3 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级 |
| 声环境 | 生产设备 | 连续等效A声级 | 减振、隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 一般工业固体废物管理应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求执行，暂存于固废间9m2，仓库应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。危险废物暂存在危废仓库9m2，危废仓库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求；制定危险废物年度管理计划，并进行在线申报备案；建立危险废物台账。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 各生产区地面硬化，做好分区防渗措施。重点防渗区及一般防渗区按防渗要求做好防渗处理，以防污染物渗漏污染土壤及地下水。制定风险事故应急响应机制。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | ①总图布置严格按照《建筑设计防火规范（2018年版）（GB50016-2014）》的要求进行设计。 ②建立健全消防组织机构，确定从厂部、车间、仓库到班组的消防安全责任人，明确消防安全职责，制定包括防火巡查、检查，安全疏散设施管理，火灾隐患整改，用火、用电管理，易燃易爆危险物品和场所防火防爆，仓库防火安全管理等各项制度并严格进行管理。 ③制定突发环境事件应急预案，建立应急小组，负责应对突发性事件的组织、指挥、抢修、控制、协调等应急响应行动。 ④加强化粪池的防渗措施，以防止生活污水泄漏，造成土壤和地下水污染影响环境。 ⑤定期检查环保设备、生产设备等器材的密封性，确认其功能完好，以防设备突然损坏造成废气泄漏。 ⑥浸油池泄油应急措施：使用不产生静电、不产生火花的工具对泄漏的油品进行回收并按有关规定进行处理，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复作业。 ⑦对厂区内容易引发重大突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记，对环境危险源、危险区域定期组织进行检查、监控，并采取安全防范措施，对突发环境事件进行预防。在危险区域应设置必备的应急救援设施、通讯工具等，提高企业事故应急能力。同时对生产操作工人必须进行上岗前专业技术培训，严格管理，增强职工安全环保意识，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高员工事故应变能力。 |
| 其他环境 管理要求 | 按要求规范设置排污口、采样口及标识牌；执行排污许可申报制度；执行“三同时”竣工环保验收制度；执行环境自行监测计划；做好环境管理台账。 |

# 结论

综上所述，建设单位只要切实有效地落实好本环评提出的环保措施，严格管理，从环境保护角度分析，本项目环境影响可行。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表单位：t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 8.2 | 8.2 | / | 7.03 | 8.2 | 7.03 | -1.17 |
|  | 颗粒物 | 0.158 | 0.158 | / | 0.16 | 0.158 | 0.16 | +0.002 |
|  | 饮食业油烟 | / | / | / | 0.00664 | / | 0.00664 | +0.00664 |
| 废水 | CODCr | 0.0992 | 0.0992 | / | 0.265 | 0.0992 | 0.265 | +0.1658 |
|  | BOD5 | 0.063 | 0.063 | / | 0.177 | 0.063 | 0.177 | +0.114 |
|  | SS | 0.0441 | 0.0441 | / | 0.115 | 0.0441 | 0.115 | +0.0709 |
|  | NH3-N | 0.013 | 0.013 | / | 0.037 | 0.013 | 0.037 | +0.024 |
|  | 石油类 | 0.00062 | 0.00062 | / | 0.0006 | 0.00062 | 0.0006 | -0.00002 |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.021 | / | 0.021 | +0.021 |
|  | 总磷 | 0.0007 | 0.0007 | / | 0.006 | 0.0007 | 0.006 | +0.0053 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘器收集尘 | 0.8 | 0.8 | / | 0.981 | 0.8 | 0.981 | +0.181 |
|  | 废包装材料 | 0.7 | 0.7 | / | 0.5 | 0.7 | 0.5 | -0.2 |
|  | 不合格品 | 3.4 | 3.4 | / | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 |
|  | 废焊丝 | 13.19 | 13.19 | / | 15.7 | 13.19 | 15.7 | +2.51 |
| 危险废物 | 废防锈油 | 0.05 | 0.05 | / | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |
|  | 废含油抹布及手套 | 0.10 | 0.10 | / | 0.05 | 0.10 | 0.05 | -0.05 |
|  | 废油桶 | 13.534 | 13.534 | / | 22.827 | 13.534 | 22.827 | +9.293 |
|  | 废活性炭 | 20.8 | 20.8 | / | 16.71 | 20.8 | 16.71 | -4.09 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①